ZD-712安全带整体静态负荷测试仪

一、仪器介绍

青岛众邦仪器有限公司专业生产的安全带整体静态负荷测试仪，是根据安全带新国标设计，用做测试围杆作业安全带的整体静态负荷能力测试。

仪器别称：安全带整体静态测试仪，安全带整体静态负荷测试仪，安全带静态测试仪

二、仪器特征

1、测力系统，可直接显示当时拉伸力值，显示数字清晰。

2、移动时间计时装置，设置时间到后报警提醒，时间装置可根据自己的需求安装在自己习惯的位置。

3、提升装置操作方便。

4、提供保护装置，有效保护试验人员的安全。

5、独特设计测试架，组装方便，可进行现场设备组装，此设备的架子为静态专用测试架，如果客户有加装动态负荷测试的需求，可在此测试架上进行改造。

三、主要技术指标

1、测试力值范围：0～50KN（可根据要求配置）

2、测试力值精度：1%

3、拉伸长度范围：0～3000mm

4、拉伸长度精确度：±1mm

5、拉伸速度：小于100mm/min

6、电源：220V  50Hz  2KW

四、符合标准

安全带整体静态测试仪符合国家标准：GB/T6096-2009《安全带测试方法》