ZD-719安全带测试橡胶假人

一、假人用途：

青岛众邦仪器有限公司专业生产的安全带测试橡胶假人用于安全带各种性能的测试，完全符合国家新标准内的动态负荷和整体静态负荷测试等等。

仪器别称：安全带测试假人，安全带专用橡胶假人，安全带模拟假人，安全带测试仪橡胶假人

二、仪器特征：

1．外表面采用40mm厚橡胶。

2．内部采用整体其它材料。

3．调整重心位置，材料可以按部位有不同。

三、主要技术指标：

1．表面邵氏硬度：大于90，

2．模拟人质量：100kg±2kg，

3．外形尺寸见GB/T6096-2009附录A之图A.1，

4．其它应符合GB/T6096-2009要求

三、符合标准

安全带测试假人符合国家新标准GB/T6096-2009《安全带测试方法》中附录A