ZD-711安全带冲击测试仪

一、仪器介绍

青岛众邦仪器有限公司专业生产安全带冲击测试仪根据安全带最新标准  GB6096-2009《安全带检测方法》研制，用于安全带整体动态负荷承载性能的专用实验仪器。

仪器别称：安全带动态负荷测试仪，安全带冲击试验机，安全带整体动态负荷测试仪，安全带冲击测试仪

二、仪器特征

1、仪器采用电气控制系统，操作智能，方便。

2、各种实时测试有数据显示形势记录。

3、提供保护装置一套，有效防止假人脱落时造成的伤害。

4、提供每年的维护方法，延长仪器使用寿命。

5、提供电动提升控制系统

6、提供自动释放控制系统

7、独特设计测试架，组装方便，可进行现场设备组装。

三、主要技术指标

1、动态力传感器：测量范围0-20KN   频率响应最小5KHz（可通过国内唯一有5000HZ动态传感器计量资质的中国计量科学研究院计量鉴定，保证数据准确可靠）

2、测量精确度：全量程范围内±1%

3、冲击方式：自由落体方式

4、电源：220V  50Hz  2KW

四、符合标准

GB6095-2009 《安全带》      GB6096-2009《安全带检测方法》