ZD-715安全带整体动态负荷、静态负荷测试仪

一、仪器介绍

青岛众邦仪器有限公司专业生产的安全带整体动态负荷、静态负荷测试仪根据安全带新国标GB6096-2009《安全带检测方法》设计，主要用于安全带动态负荷承载性能和安全带整体静态负荷测试仪的专用实验仪器。

仪器别称：安全带整体动静态负荷测试仪，安全带整体动态负荷、静态负荷测试仪

二、仪器特征

安全带动态负荷：

1、仪器采用电器控制系统，操作智能，方便。

2、各种实时测试有数据显示形势记录。

3、提供保护装置一套，有效防止假人脱落时造成的伤害。

4、提供每年的维护方法，延长仪器使用寿命。

5、提供电动提升控制系统

6、提供自动释放控制系统

7、独特设计测试架，组装方便，可进行现场设备组装。

安全带静态负荷：

1、测力系统，可直接显示当时拉伸力值，显示数字清晰。

2、移动时间计时装置，设置时间到后报警提醒，时间装置可根据自己的需求安装在自己习惯的位置。

3、提升装置操作方便。

4、提供保护装置，有效保护试验人员的安全。

5、独特设计测试架，组装方便，可进行现场设备组装，此设备的架子为静态专用测试架，如果客户有加装动态负荷测试的需求，可在此测试架上进行改造。

三、主要技术指标

安全带动态负荷：

1、动态力传感器：测量范围0-20KN   频率响应最小5KHz（可通过国内唯一有5000HZ动态传感器计量资质的中国计量科学研究院计量鉴定，保证数据准确可靠）

2、测量精确度：全量程范围内±1%

3、冲击方式：自由落体方式

4、电源：220V  50Hz  2KW

安全带静态负荷：

1、测试力值范围：0～50KN（可根据要求配置）

2、拉伸长度范围：0～3000mm

3、拉伸速度：小于100mm/min 自行控制

四、符合标准：

安全带整体动静态负荷测试仪符合国家新标准GB6095-2009 《安全带》、GB6096-2009《安全带检测方法》