# Text boxes

专业气体分析器研究生产

产  品  特  点

- 气相色谱仪连续分析

- 使用一个六通阀和样品浓缩吸附冷阱

- 使用ID0.53mm金属毛细管柱分离.FID检测

- 程序升温,程控载气压力流量

- 数据可以存入PC机进行计算,标定和设定

- 使用TREND软件计算保留时间,面积,质量和浓度

- 可装于19英寸标准机箱

分析对象举例

|  | USA | EUR |
| --- | --- | --- |
| All VOC below can be analysed | 20/55 AIRS Format* | 17/30 |
| 乙烷Ethane C2 | 43202 | x |
| 乙烯Ethylène/Ethene | 43203 | x |
| 乙炔Acéthylène/Ethyne | 43206 | x |
| 丙烷Propane C3 | 43204 | x |
| 丙稀Propyléne/Propène | 43205 | x |
| 异丁烷iso-butane (2-甲基丙烷2-methyl propane) | 43214 | x |
| 正丁烷N-butane C4 | 43212 | x |
| 1－丁稀1-butène | 43280 | x |
| 异丁烯Iso-butene (2-甲基丙稀2-methyl propene) | 43215 |  |
| 反-2-丁稀Trans-2-butène | 43216 | x |
| 丙炔Propyne |  |  |
| 顺-2-丁稀Cis-2-butène | 43217 | x |
| 1,3丁二稀1,3 butadiène |  | x |
| 环戊烷Cyclopentane | 43242 |  |
| 异戊烷iso-pentane (2-甲基丁稀2-méthyl butane) | 43221 | x |
| 正戊烷N-pentane C5 | 43220 | x |
| 1-戊稀1-pentène | 43224 | x |
| 反-2-戊烷Trans-2-pentène | 43226 | x |
| 顺-2-戊烷Cis-2-pentène | 43227 | x |
| 环己稀Cyclohexane | 43248 |  |
| 顺己稀Iso-hexane/(2甲基戊稀2 méthyl pentane ) | 43285 |  |
| 3-甲基戊稀3-méthyl-pentane | 43230 |  |
| 异戊二稀/2甲基丁二稀Isopréne/2Me 1,3butadiene | 43243 | x |

地址：北京100083海淀区 学清路16号学知轩1117室                         电话：（010）8275 5308/ 8275 5309

传真：（010）8275 5309-16  Email：wangqichang@yahoo.com        hailing@public.bta.net.cn

地址：北京100083海淀区 学院路20号 化工科技总院北教楼110室      电话：（010）6231 8809/6234 1274

传真：（010）6231 8809                                                                          邮政信箱：北京市911信箱

北京明尼克分析仪器设备中心独家代理

TSP A11系列VOC C2-C6轻烃分析器

分析 C2 to C5 (含 部分C6) 成分

.

环境见监测检测

流程配套

- 石油化工工业卫生

- 建筑装饰材料

有毒气体

- 苯、 1,3-丁二烯

- 食品和饮料工业VOC、  CO2质量控制

EXPERTS IN GAS ANALYSIS

基  本  参  数

- 分析对象:轻VOC, C2-C5(可达C6) ,一次可分析32组分

- 检测限:15ppt (1,3—丁二稀) 空气中33ng/M3

- 检测范围:0.033-500ug/m3 苯

- 相对标准偏差:<0.3% 48hr (保留时间)

<3% 48hr (浓度)

- 数据处理:存储,4-20mA输出,

- MODBUS/JBUS 或MGSI通讯总线

- 分析周期:30分(可选20分)

- 样品体积:20-240ml

- 供气:H2 (FID及载气) 30ml/min;

零点空气 (FID) 180ml/min

Chromatotec-Chromato-sub公司简称美法色谱技术公司是一个跨美国和法国的跨国公司。该公司专业性极强，专门从事连续气体检测、监测色谱仪的科研开发和生产。该类产品的检测限可以达到ppt级，连续测定。该产品不同于一般的气相色谱仪，可以进行连续测量，按规定时间打印各种成分的数据表格，还可以得出趋势图。也不同于流程色谱（工业色谱），无需样品处理系统和工业现场的特殊结构要求，简化了设计降低成本。 明尼克分析仪器设备中心在美国环保专业展览会上慧眼独具，发现了这种优异产品并与该公司签订了中国独家代理协议，向中国石油化工、环境保护等部分推荐该产品。由于直接从制造厂采购，减少流通环节，降低了成本。 该系列产品还有C6-C12色谱分析器，BTX苯、甲苯。邻间对二甲苯分析器，硫、氯、羰基硫、硫化氢等多种痕(ppt)、微(ppm)、常量(%)分析器。使用了FID,FPD,PID等多种监测器。数据处理系统灵活可靠，人性化的设计可以满足不同报表需要

。

- 城郊污染控制

- 室内空气测量

- 室内装修后污染监测

- BTEX/PAMS /CE分析

- 植物放气分析