YL-3310拉链往复疲劳试验机

用  途:此机台针对各种拉链做往复试验、由试验进行中不断的连续往复动作、最终目的测试拉链接合产生间隙、松脱或连接头故障、起毛、磨损等。

规 格：

| 往复行程 | 75mm |
| --- | --- |
| 横向夹紧装置宽度 | 25mm |
| 纵向夹紧装置总重 | 0.28~0.34kg |
| 两夹紧装置相距 | 6.35mm |
| 试件开启角度 | 60° |
| 试件啮合角度 | 30° |
| 试验次数 | LCD电子显示，0~99999次，停电记忆功能 |
| 停机方式 | 试件破坏停机，两点感应位置 |
| 重 量 | 35kg |
| 标准配备 | 夹头调整功能 |
| 机台尺寸 | 28×55×66 cm (W×D×H) |
| 电 源 | AC 220V 3A |