通过ISO9001认证、江苏省高新技术企业

TN—3000型发光定氮仪

——分析仪器系列产品

TN-3000型发光定氮仪主要特点：

1、灵敏度高：
TN-3000系统采用化学发光法测定总氮含量，提高了抗杂质干扰的能力，避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素，使得仪器的灵敏度大为提高。系统关键部件采用进口器件，使得整机性能有了可靠的保证。

2、仪器执行标准为：
SH/T 0657－1998　液态石油烃中痕量氮测定法（氧化燃烧和化学发光法）
ASTM D4629－2010 注射/插入氧化燃料和化学发光法测定液态石油碳氢化合物中痕量有机结合物氮的标准试验方法

SH/T 0704-2001石油及石油产品中氮含量测定法(舟进样化学发光法) 石油化工行业标准、ASTM D5762 -2010 用船进气化学发光法测定石油和石油产品中氮的试验方法

ASTM D6069-2001—通过氧化燃烧和还原压力化学发光检测法测定航空用碳氢化合物中痕量氮的标准试验方法

GB/T 17674-1999原油及其产品中氮含量的测定 化学发光法

3、系统配置：
标准配置：打印机＋计算机＋TN-3000系统＋液体进样器
其它可选件：固体进样器、气体进样器

4、操作简便：
基于Windows2000(XP,Me,98)的中文操作界面，使操作更为方便、快捷。您只需轻击鼠标，就可完成所有的参数设置和条件选择，由计算机控制数据的采集、处理、贮存及打印。

TN-3000型发光定氮仪技术参数
基本参数：样品种类：液体、固体和气体
测定方法：化学发光法（N））
样品进样量：固体样品：1-20mg
　　　　　　液体样品：5-20μL
　　　　　　气体样品：1-5mL
测量范围：0.1 ～50000mg/L（高浓度可稀释）
测量时间：2分钟左右

测量精度：

| 浓度值(ppm) | 进样量（μL） | RSD(％) |
| --- | --- | --- |
| 0.2 | 20 | 25 |
| 5 | 10 | 10 |
| 50 | 10 | 5 |
| 100 | 10 | 3 |
| 5000 | 10 | 3 |

控温范围：室温～1150℃
控温精度：±3℃
气源要求：高纯氩气：纯度99.995%以上 ,
　　　　　高纯氧气：纯度99.99%以上
电　　源：AC220V±22V，50Hz±0.5Hz，1500 W
外形尺寸：主机：305(W)×460(D)×440(H)mm
　　　　　温控：550(W)×460(D)×440(H)mm
重　　量：主机：20kg
温控：40kg

# Text boxes

姜堰市国创分析仪器有限公司

（姜堰创新分析仪器厂）

地址：姜堰市高新技术创业中心

（留学人员创业中心）

电话：0523-88899176 15152969000

传真：0523-88916168

E-mail：jyjxg@pub.tz.jsinfo.net

http://www. jschuangxin.com.cn

电话：0523-88899176 15152969000

传真：0523-88916168

E-mail：jyjxg@pub.tz.jsinfo.net

http://www. jschuangxin.com.cn

姜堰市国创分析仪器有限公司

（姜堰创新分析仪器厂）

地址：姜堰市高新技术创业中心

（留学人员创业中心）