通过ISO9001认证、江苏省高新技术企业

JXD-3000碱性氮测定仪简介

JXD-3000碱性氮测定仪，在计算机控制下，实现石油产品中碱性氮含量的测定。通过对滴定曲线进行平滑处理，对滴定终点位置进行修正，保证了结果的准确性。是石化实验室、分析室及科研部门的理想的必备仪器。采用标准SH/T0162-92。

技术指标：                          特点：

- 电位测量范围：（0～±1999.5）mV;

- 电子单位基本误差：

满读数的0.1％±0.5mV；

- 输入阻抗：Ri≥1×1012Ω；

- 滴定管体积：10ml；

- 滴定管精度：±0.1％（F·S）

- Windows 操作系统，操作简便。

- 自动化程度高、分析结果精确

- 滴定装置采用进口的关键部件、性能稳定可靠，噪音低。

- 自动清洗。自动补液、定值加液、机电有机的结合在一起。

- 终点自动判断，无需指示剂，适合于石化产品中多种浅色、深色油的碱性氮的分析，滴定结果及数据自动存贮、自动打印，并能提供完整的滴定数据供分析研究使用。

- 双高阻输入，电极电位稳定、可靠。

# Text boxes

姜堰市国创分析仪器有限公司

（姜堰创新分析仪器厂）

地址：姜堰市高新技术创业中心

（留学人员创业中心）

邮编：225500 传真：0523-88916168

电话：0523-88899176

E-mail：jscx@jschuangxin.com.cn

http://www. jschuangxin.com.cn