TM

东莞市越联检测仪器有限公司

Yuelian Testing Machines Co.,Ltd.                             http://www.yuelian.com.tw

YL-2280冷热冲击试验箱

用途：
冷热冲击机可用来测试材料结构或复合材料，在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能承受的程度, 藉以在最短时间内 试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害.适用的对象包括金属,塑料, 橡胶, 电子....等材料,可作为其产品改进的依据或参考

特点：

A、采用铝片验证机台负载能力

B、.传感器放置测试区而非风道口符合实验有效性

C、进行两箱冲击时测试区湿度符合规范要求

D、本设备由高温区、低温区、测试区三部分组成，采用独特之隔热结构保证蓄热蓄冷效果，试验时待测物完全静止，应用冷热风路切换方式将冷热气体导入，完成高、低温冷热冲击测试。

E、可独立设定高温、低温、及冷热冲击三种不同条件之功能，并于执行冷热冲击条件时，可选择三槽式或二槽式之功能，具备高低温试验箱的功能。

F、适用多项国际规范与试验条件

G、可执行低温-10度冲击并省电

H、可执行无铅制程的锡须试验

I、试验结束待测品自动回常温避免结霜结露保护机制

J、完整实时试验曲线分析显示

控制系统： 
◆采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文显示控制系统。 
◆高程序记忆容量，可设定储存 120 组程序，最大循环设定 9999 Cycles，每段时间最大设定 999 Hrs 59Mins。 
◆具有RS-232通讯界面及连接软件，可于电脑荧幕上设计程序、收集测试资料与记录、呼叫程序执行、可实现远程控制。
◆可独立设定高温、低温、及冷热冲击三种不同条件之功能，并于执行冷热冲击条件时，可选择二槽式或二槽式之功能，具备高低温试验箱的功能。
◆可在预约开机时间控制中自动提前预热、预冷待机，并可选择起始位置，由高温或低温开始循环或温度冲击，另具备设定循环次数扩自动除霜功能。
◆出风口与回风口传感器检知控制，风向栅门机构切换时间为10s内完成，冷热冲击温度恢复时间为5min钟内完成。
具有温度线怀直流信号输出到温度记录器，以了解测试条件之状态，进而提高检测信赖度。
◆运转中发行异常状况，荧幕上即刻自动显示故障原因及提供排除方法，并于发现输入电力不稳时，具有紧急停机装置。
◆ 冷冻系统采用二元式低温回路系统设计，采用欧美原装进口压缩机组，并使用环保冷媒。
技术规格表

冷热冲击试验机(三箱气体式)技术规格表

| (型号) | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内箱尺寸（cm） | 36 x 35 x 40 | 50 x 40 x 40 | 60 x 40 x 45 | 60 x 50 x 50 | 70 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
| 结构 | 预冷箱、预热箱、 测试箱、固定类型的物体测试,可选择2箱或3箱 |
| 气门装置 | 强制的空气装置气门 |
| 内箱材料 | SUS #304 不锈钢 |
| 外箱材料 | SUS#304不锈钢 |
| 测试栅盘 | 不锈钢网架 |
| 冷冻系统 | 复叠式制冷 |
| 冷却方式 | 水冷式 |
| 环境温度(Ambient Temperature) | 10℃ ~ 35℃ |
| 控 制 系 统 | 预热温度 | + 60℃ ~ + 200℃ | + 60℃ ~ + 200℃ | + 60℃ ~ + 200℃ |
|  | 预冷温度( | - 10℃ ~ - 70℃ | - 10℃ ~ - 70℃ | - 10℃ ~ - 70℃ |
|  | 高温冲击 | + 60℃ ~ + 150℃ | + 60℃ ~ + 150℃ | + 60℃ ~ + 150℃ |
|  | 低温冲击 | -10℃ ~ - 65℃ | -10℃ ~ - 65℃ | -10℃ ~ - 65℃ |
| 温度分布均匀度 | ±2.00℃ 以内(UNDER ±2.00℃) |
| 仿真负载(KG) | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10.0 |
| 控 制 系 统 | 高温冲击3箱 | Rt℃~ +150℃ / 5 MIN | RT℃~ +150℃ / 5 MIN | RT℃~ +150℃ / 5 MIN |
|  | 低温冲击3箱 | RT℃~ -65℃ / 5 MIN | RT℃~ -65℃ / 5 MIN | RT℃~ -65℃ / 5 MIN |
|  | 高温冲击2箱 | -40℃~ +150℃ / 5 MIN | -55℃~ +150℃ / 5 MIN | -65℃~ +150℃ / 5 MIN |
|  | 低温冲击2箱 | +150℃~ --65℃ / 5 MIN | +150℃~ -65℃ / 5 MIN | +150℃~ -65℃ / 5 MIN |
| 预热时间 | 25MIN | 30MIN | 45MIN | 40MIN | 50MIN | 40MIN | 50MIN |
| 预冷时间 | 60MIN | 75MIN | 80MIN | 85MIN | 85MIN | 90MIN | 100MIN |
| 控 制 系 统 | 温度感传器 | T *4 |
|  | 控制器 | OYO-8226 |
|  | 设定范围 | 温度: -100.00+200.00℃ / TIME : OH00M ~ 99H 59M / CYCLE : 0 CYCLE ~9999 CYCLE |
|  | 分辨率 | TEMPERATURE : 0.01℃ |
|  | 输出型式 | PID + SSR 控制模式 |
|  | 扩充特色 | （RS-232 )远程监控管理系统 / Ln2液态氮快速降温控制装置� |
| 电源 | AC 3ψ380V , 50Hz |