维氏硬度计430SVD

数字式自动压痕测量编码器及LCD数字显示屏

| 数显维氏硬度计 LCD菜单式操作 洛氏和布氏标尺转换 符合EN-ISO6507标准 内置打印机和RS232接口 应用范围 -渗碳层、陶瓷、钢、有色金属 -薄板、金属薄片、电镀层、微小物体 -材料强度，热处理，碳化层、脱碳层和淬火硬化层的深度 | 可选自动转塔：详见432SVD自动转塔 数显维氏硬度计 |
| --- | --- |

| 技术参数 维氏标尺 HV0.3,HV0.5,HV1,HV3,HV5,HV10,HV20,HV30 转换标尺 洛氏、布氏 试验力选择 外置式选力旋钮 精度 符合EN-ISO6507 试验力 0.3-0.5-1-3-5-10-20-30kgf 加卸载控制 自动(加载/保持/卸载) 试验力保持时间 5~99秒(5秒为增量) 物镜 10×、20× 目镜放大倍数 10×、带数字式编码器 总放大倍数 100×、200× 测量范围 100×:800μm 200×:400μm 分辨率 0.1μm 试件最大高度 210mm 试件最大宽度 160mm(从压头中心线至机壁距离) 显示 LCD菜单式用户介面 硬度值 5位数字 对角线长度 4位数字(D1,D2) 试验力保持 试验力保持时间(秒) 转换 洛氏、表面洛氏、布氏、肖氏、抗拉强度 统计 测试次数、平均值、标准偏差、回归、测试时间 光通道 可切换双光通道：目镜/CCD摄像装置 电源 110-220V,50Hz 重量 55kg |  | 标准配置 主机 物镜（10×,20×） 维氏压头 目镜 ф60mm扁平试台 ф40mm大V型试台 ф40mm小V型试台 维氏硬度块(2块) 电源线 保险丝(备用) 卤素灯泡(备用) 十字螺丝刀 内六角扳手 水平仪 水平调节螺钉 RS232/ISP通信线 打印纸 防尘罩 可选附件 克努普氏压头 CCD图像处理系统 硬度块 ф150mm扁平试台 ф10mm微型平头试台 ф10mm微型V型试台 |
| --- | --- | --- |

北京海晖佳华科贸有限公司

电话:010-51650488 传真:010-82853625

E-mail:hhjhok@126.com

www.5817.com.cn