GFL（德国）石英蒸馏水器

GFL（德国）石英蒸馏水器的世界性成功是几十年专业经验和技术改进的结果。该公司生产的高纯度，无气体，无细菌，和无热源质的蒸馏水伴有很低的传导率。产品具有DAB 认证许可，符合国际药典标准, 由于产品按照最高标准要求设计，精巧大方，实用方便，耗电经济，价格合理，深受广大用户欢迎，几十年来广泛畅销于世界各地，为大家一致认为是最信得过的荣誉产品.
   
石英蒸馏水器特征和详细说明 :
*璃蒸馏仪石英蒸馏水器适于桌面安置或墙壁安装
*非常良好的蒸馏质量 ; 
传导率 : 单个蒸馏 约2.2 µs / cm 在 20 °C:                               
2302和2304为双蒸馏: 双蒸馏约1.6 µs / cm 在20 °C
*电子水位开关在整个蒸馏过程中
*电子不纯测定器作用于蒸发器的洗涤和清洁，通过自动换水
*在低水位时，水位控制通过自动切断蒸馏器电源
* 通过加热的冷却水蒸馏来节省能量消耗
*通过自动开关切断水源以节约用水，避免不必要的水浪费
*通过蒸汽消毒冷凝器
*观察可见的蒸馏过程
*石英材料的加热成分
*蒸发仪，冷凝器由硼硅酸盐玻璃，冷凝器伴有滴水保护装置
*蒸馏水回收通过软管连接在右侧
*通过冷凝器出口排出CO2气体
*外壳由电镀钢板构成，外表由环氧树脂包被
*水源通过一螺线真空管与压力软管1/2" 连接 （内直径约12.7 mm）
*冷却水出口伴有软管连接3/4" （直径约19.0 mm)
*可提供进水 – 出水软管作为辅助装置

石英蒸馏水器应用 :
*  石英蒸馏水器用于研究和开发，如制备细菌学和医学样本，细胞和组织培养以及试剂油膏等制备
*  蒸馏水用作清洁和消毒过程，用于缓冲液配制以及微生物学和分析应用，也用于HPLC