YL-3303 皮箱里程试验机 （单组可程式）

本产品用于附有轮子的旅行箱、旅行包、轮子、轮轴的行进间试验，可测试轮子材料的耐磨性及箱子的整体结构有无破坏情形及变形，试验的结果，可供作改进的参考

| 试验速度 | 0～5km/hr可调 |
| --- | --- |
| 时间设定 | 0～999.9小时，停电记忆型 |
| 功能介绍 | 具设定时间自动停机、轮子脱落停机、可程式停机方式 |
| 颠 簸 板 | 5mm/8片 |
| 皮带周长 | 380cm |
| 皮带宽度 | 76cm |
| 附 件 | 旅行箱固定调整座 |
| 机台尺寸 | 220x180x160cm |
| 重 量 | 360Kg |
| 电 源 | 1∮、220V/50HZ |