testo 535 便携式红外CO2测量仪

德图testo 535 便携式CO2测量仪，有效地测量室内空气质量。室内CO2含量过高(大于1000 ppm)时，可能导致疲倦、注意力低下及不适。
可通过testo打印机打印现场数据。保护软套，防尘、防水、防撞击 (选配)。

测量室内空气质量，并通过testo打印机现场快速打印数据

优点一览

- Long-term monitoring based on maximum and mean calculation

- 精度高，效率高

- 无需重复标定

| 简要描述 | 订货号 |
| --- | --- |
| testo 535, 红外CO2测量仪，带内置探头，电池和标定证书 | 0560 5350 |

技术数据 - testo 535

| 存储温度 | -20.0...70.0°C |
| --- | --- |
| 操作温度 | 0.0...50.0 °C |
| 操作湿度 | 0.0...99.0 f |
| 电池类型 | 9V 块状电池 |
| 电池寿命 | 6.0 h |
| 重量 | 300.0 g |
| 规格 (LxWxH) | 57.0 x 190.0 x 42.0 mm |

| 探头类型 | 量程 |  |
| --- | --- | --- |
| 2通道红外传感器(二氧化碳) | 0.0...9999.0 ppm CO2 | 精度 | +/-2.0%测量值(0.0...5000.0ppmCO2)+/-3.0%测量值(5001.0...9999.0ppmCO2) |
|  |  | 分辨率 | +/-1.0ppmCO2(0.0...9999.0ppmCO2) |
| 2 通道红外 传感器(二氧化碳) | 0.0...1.0 Vol.%CO2 | 分辨率 | +/-0.0010Vol.% CO2(0.0...1.0Vol.%CO2) |

附件一览 - testo 535

| 简要描述 | 注释 | 订货号 |
| --- | --- | --- |
| ISO标定证书/CO2 | CO2探头；标定点为0; 1000; 5000 ppm | 0520 0033 |
| 电源 | 用于对仪器供电及对电池进行充电 | 0554 0088 |
| 保护软套 | 防尘、防撞击 | 0516 0183 |
| 配件套装（用于配有保护软套的仪器），包括多功能夹及探头夹 |  | 0554 0552 |
| 配件套装（用于不配保护软套的仪器），包括多功能夹，挂绳及探头夹 | 多功能夹和挂绳，防止仪器不慎掉落。探头夹，夹持探头 | 0554 0550 |
| 9V充电电池充电器 | 用于对0515 0025充电电池进行外部充电 | 0554 0025 |
| 塑料仪器箱 | 用于安全有序地存放仪器及其配件 | 0516 0184 |
| 备用热敏打印纸（6卷/盒） |  | 0554 0569 |
| testo打印机，包括1卷热敏打印纸和4节AA电池 | 现场打印数据 | 0554 0545 |
| 打印机充电器（包括4节标准充电电池） | 用于对充电电池进行外部充电 | 0554 0110 |
| 仪器盒 | 用于安全有序地存放仪器 | 0516 0191 |
| 9V 充电电池 | 代替电池 | 0515 0025 |