厌氧培养罐

厌氧培养罐介绍：
   适用于厌氧培养、微需氧培养用户自定义环境条件微生物培养，对于需要采用气体发生盒或产气袋方式为微生物提供培养环境、或是需用厌氧操作箱的用户，系统可提供操作更简便、培养条件更精确、实验结果更可靠的全新体验。

厌氧培养罐特点：
1、不锈钢材质，具有防碎和抗老化性能，密封性好。
2、可选透明厌氧培养罐可以观察培养过程中细菌菌落。
3、培养罐采用高光洁度、抗震、抗冲击、耐温聚酯材料，罐体与罐盖完全透明，密闭性好
4、厌氧培养罐装有两个阀，1个用于真空管，另一个用于冲洗，
5、标配压力表，可精确控制真空与过压
6、厌氧培养罐可选各种培养皿和其他试管
7、所以厌氧培养罐都可以选择3种方式冲厌氧，1、真空泵抽气在充气。2、冲洗气体。3、厌氧产气包产生化学气体。