Mini-BeadBeater-16

● 原理及用途：通过水平高速往复振荡样品管，管中的研磨珠对样品进行研磨。可以进行动植物组织、真菌、酵母菌、芽孢的研磨均质，并保证细胞内部器官不被破坏。

技术特点

● 水平高速往复振荡, 最大力度地对样品进行研磨

● 处理量：4～16个1.5～2.0ml管，每个容量1-400mg样品。另外有7ml管适配器可选.

● 最大振荡速率：3450 rpm

● 振荡时间：0-5 分钟可调

● 尺寸：10" D X 16" W X 12" H，重量：27 lbs.

标配：主机一台