testo 635-2便携式温湿度测定仪

该款仪器应用广泛，测量空气湿度、材料含湿量、以及压缩空气系统的压力露点。仪器内保存了多种湿度特性曲线，并带图表分析和显示功能。例如，功能键分别对应特定的应用场合，在菜单提示下进行便捷的操作。数据通过红外接口传输到德图打印机。使用特殊探头，可直接测试材料的含湿量。 testo 635通过显示环境空气与墙面的露点差值，分析天花板和墙面的含湿量。高精度探头可测量高达-60℃ tpd的露点值，用于检测压缩空气系统的压力露点。德图研发的湿度传感器，以其高精度、长期稳定性、抗温度干扰、坚固等优异性能，在全世界都享有盛名。

分析墙面和天花板的湿度

优点一览：

##### 内存高达10,000 组数据

##### PC软件，用于分析、管理和归档测量数据

##### 测量空气湿度，测量平衡湿度和压力露点

##### 防水等级IP54

##### 根据自由设定的特性曲线，直接显示材料含湿量 （以材料平衡湿度为基础）

##### 将测量数据保存到相应的测量点目录下

##### 内置用户菜单，直接进入重要功能的操作界面

| 简要描述 | 订货号 |
| --- | --- |
| testo 635-2温湿度仪，配备数据存储器，PC软件和USB数据线；带电池和标定证书 | 0563 6352 |

#### 技术数据

| 存放温度 | -30～+70 ℃ |
| --- | --- |
| 操作温度 | -20～+50 ℃ |
| 电池类型 | 碱锰电池，AA型 |
| 电池寿命 | 200 h |
| 重量 | 428 g |
| 尺寸 | 220 x 74 x 46 mm |
| 外壳 | ABS/TPE/金属 |

| 探头类型 NTC |
| --- |
| 量程 | -40～+150 ℃ |
| 精度 | ±0.2 ℃ (-25～+74.9 ℃) ±0.4 ℃ (-40～-25.1 ℃) ±0.4 ℃ (+75～+99.9 ℃) ±0.5% 测量值（其余量程） |
| 分辨率 | 0.1 ℃ |
| 探头类型 K型 |
| 量程 | -200～+1370 ℃ |
| 精度 | ±0.3℃(-60～+60℃) ±0.5%测量值（其余量程） |
| 分辨率 | 0.1 ℃ |
| 探头类型 － 绝压探头 |
| 量程 | 0～2000 hPa |
| 分辨率 | 0.1 hPa |
| 探头类型 － 湿度传感器 |
| 量程 | 0～+100 %RH |
| 分辨率 | 0.1 %RH |

探头一览 - testo 635-2

| 要描述 | 产品图片 | 量程 | 精确度 | 订货号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精密压力露点探头，用于压缩空气系统，带有标定证书，标定点在-40℃tpd |  | -60～+50℃tpd；0～+100%RH | ±0.8℃tpd(-4.9～+50℃tpd)；±1℃tpd(-9.9～-5℃tpd)；±2℃tpd(-19.9～-10℃tpd)；±3℃tpd(-29.9～-20℃tpd)；±4℃tpd(-40～-30℃tpd) | 06369836 |
| 温度探头，测量墙面温度 |  | +20～+70℃ | 1级 | 06141635 |
| 绝压探头，2000hPa |  | 0～+2000hPa | ±5hPa | 06381835 |
| 压力露点探头，用于压缩空气系统 |  | -30～+50℃tpd；0～+100%RH | ±0.9℃ tpd(+0.1～+50℃tpd)；±1℃tpd(-4.9～0℃tpd)；±2℃tpd(-9.9～-5℃tpd)；±3℃ tpd(-19.9～-10℃tpd)；±4℃tpd(-30～-20℃tpd) | 06369835 |
| 超细湿度探头，内置电子元件，包括4个可连接的特氟珑保护帽，用于测量材料的平衡湿度 |  | 0～+100%RH; -20～+70 ℃ | ±2 %RH(+2～+98 %RH)；±0.2℃(-10～+50 ℃)；±0.5 ℃ (其余量程) | 06362135 |
| 温湿度探头 |  | -20～+70℃；0～+100%RH | ±0.3 ℃；±2 %RH (+2～+98 %RH) | 0636 9735 |
| 表面探头，响应快，带弹性热电偶，可测量不平表面，量程短时间内可达+500℃，K型热电偶 |  | -60～+300 ℃ | 2级 | 0602 0393 |
| 坚固空气探头，K型热电偶 |  | -60～+400℃ | 2级 | 0602 1793 |
| 坚固湿度探头，耐温至+140℃，用于测量平衡湿度或出风口测量 |  | -20...+125℃，0...+100%RH |  | 0636 2161 |

附件一览 - testo 635-2

| 简要描述 | 注释 | 订货号 |
| --- | --- | --- |
| ISO标定证书/压力 绝压；精度0.1～0.6，3个测量点分别在量程0～70 bar | 0520 0185 |
| ISO标定证书/压力露点 2个检测点-10/-40℃ tpd,在6 bar | 0520 0136 |
| 仪器箱，存放测量仪器、探头和附件 尺寸：490 x 420 x 110 mm | 0516 0135 |
| 仪器箱，存放测量仪器和探头 尺寸：400 x 310 x 96 mm | 0516 0035 |
| 手柄，将湿度探头连接到testo635和testo435 包括连接电缆，用于测量/标定湿度探头 | 0430 9735 |
| 电源适配器 适用于testo 735, testo 635, testo 435, VDC 500 mA，欧式 | 0554 0447 |
| 外部充电器，包括4节充电电池，内置变压器- 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz, 12 VA | 0554 0610 |
| IRDA打印机 | 0554 0547 |
| 特氟龙烧结帽， 12mm，用于腐蚀环境 高湿度、包风速场合 | 0554 0756 |
| 标定液套装，11.3%RH/75.3%RH，包括湿度探头适配器 用于快速标定湿度探头 | 0554 0660 |
| 表面湿度测量适配器， 用于 12mm湿度探头 | 0628 0012 |
| 不锈钢烧结帽，12 mm，螺纹连接于湿度探头 用于高风速或粉尘场合 | 0554 0647 |
| ISO标定证书/湿度 电子湿度仪；标定点为11.3%RH和75.3%RH于+25°C | 0520 0006 |
| 备用热敏打印纸（6卷/盒） 打印效果持久保持长达10年 | 0554 0568 |
| ISO 标定证书/温度 配有表面温度探头的温度仪；标定点为+60°C; +120°C; +180°C | 0520 0071 |