全自动凯氏定氮仪

- 全自动凯氏定氮仪应用领域：
食品、饲料行业和饮料行业——谷物、奶制品、肉制品、渔产品、动物食品、婴儿食品、饮料及酒类
环境和农业行业——有机物质、土壤、水、废水、淤泥、植物叶片等
制药和化工行业——塑料制品、石油产品、化妆品、化工品等

二、全自动凯氏定氮仪功能：
样品蒸馏控制，加碱量控制，稀释液量控制，加硼酸量控制，蒸汽流量控制，蒸馏时间控制，残余物排出开关控制，自动报警控制等，自动滴定开关控制，可选配多种品牌滴定装置，实现联机自动滴定

三、全自动凯氏定氮仪原理：
    样品与硫酸和催化剂一同加热消化，使样品中被测物分解，分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵。然后碱化蒸馏使氨游离，用硼酸吸收后再以硫酸或盐酸的标准溶液滴定，根据酸的消耗量乘以换算系数，即为样品中的氮含量。

四、全自动凯氏定氮仪特点：
1、全自动蒸馏仪系统；
2、全自动凯氏定氮仪与外部滴定系统连接使用，直接进行样品滴定；
3、可以实现手动或自动控制添加水、NaOH和H3BO3可选，操作简便；
4、全自动凯氏定氮仪具有自动移除样品残留物功能；
5、蒸馏时间短，每个样品只需2-3分钟；
6、低电源消耗和低冷却水；
7、人性化设计，蒸馏玻璃组件安装在透明防护装置里面；
8、压力自动检测，供应罐自动水平监测；
9、蒸汽形成容量可任意调整（40%-100%）；
10、可设置99个蒸馏程序；
11、全自动凯氏定氮仪具具有可错误警报提示；
12、RS232接口用于数据传输等。

五、全自动凯氏定氮仪技术参数：
1、电压：230VAC / 50Hz；
2、功率：1800W；
3、蒸馏时间：2-3min/每个样品；
4、试剂容器：体积可选
5、数据接口：RS232;
6、显示：LCD；
7、程序储存：99个；
8、尺寸（W×H×D）：450×695×440mm；
9、重量：40kg；

一套总价：220000人民币，如需详细的资料说明和优惠价格请联系我们公司

（南京铭奥仪器设备有限公司中国总代理）

联系人：张苏华 18913964277