CL3030高效毛细管电泳液相色谱一体机

毛细管电泳与液相色谱相比具有更加高效、快速、微量、经济等几大特点，是当代分离科学的最新成就。CL3030高效毛细管电泳液相色谱一体机则集成高效液相色谱和高效毛细管电泳仪的所有功能，您只需在紫外检测器上装上液相的分析池就可以做液相色谱分析，更换上毛细管池就可以进行毛细管电泳实验，高分辨地分离各种离子或大分子，尤其在多肽、蛋白质、核酸等方面的分离显示出优越性能。紫外检测器采用的是国产检测器，高压电源和泵采用部分进口件组装，可以按照用户的要求配置二元或三元梯度系统。此款仪器为广大用户提供最优性价比的分析仪器。一体机的设计不但可以节省经费，还节省了实验室的空间，更可以提高仪器的使用率。在生物学、药物学、食品科学、化学化工、农业、刑侦和环保等方面具有广泛的应用前景。

# Text boxes

仪器组成：

- CL3030紫外检测器

- CL3030高压输液泵，10ml泵头

- CL101A高压电源（标配）/CL101B高压电源（选配）/CL101C高压电源（选配）

- Rehodyne7725i手动进样阀，20μl定量环

- 色谱柱，C18,150×4.6，10μm

- 色谱工作站软件

- 溶剂托盘

- 分析用启动工具包

- 毛细管电泳流通池

- 液相色谱流通池

- 毛细管(50μm i.d)

Electropherogram of sample

条件（conditions）：

0.05mol/LNaH2PO4(10%CH3OH（pH=4.8）；25kV。

1,2．杂质（impurities）；3．尼古丁（nicotine）。

技术参数

高压输液泵

- 泵压力范围：0.00～42Mpa(420kgf/cm2)

- 流量范围：  0.01～15ml/min（分析型）

- 流量精度：  ＜3μl(0.01ml/min～0.1ml/min)

＜1%(0.5ml/min～9.99ml/min)

- B液%精度：±0.5%ABS

紫外检测器

- 光路系统：   衍射光栅单色仪，光电二极管

- 波长范围：   190～700nm，连续可调

- 波长精度：   ±2nm

- 波长重复性： ±1nm

- 衰减范围：   0.002～2AU/mv 10档

- 噪    音：  ±5×10-5AU

- 基线漂移：  ±1×10-3AU/h

- 检 测 限：  ≤1×10-6g/ml（对氨基苯甲酸，毛细管电泳）

≤2×10-8g/ml（萘的甲醇检出量，液相色谱）

- 定量重复性： RSD≤3.0%（毛细管电泳）

- 检测池体积： 4.5μl

仪器特点

- 进口马达，进口驱动器，细分两万步，无机械噪声，确保精度

- 显示方式：液晶屏幕显示，微处理器控制，编码盘控制比例阀，精度高

- 单柱塞往复泵，独特的单向阀设计，流动相无须脱气，进口密封系统，耐高压能力强

- 进口高效脉动阻尼器，缓冲能力强，使脉动最小

- 二元和三元梯度泵均可记忆多个时间程序，轻松调出方法

- 显示模式：实际压力显示，流量设置，压力上下限设置

- 安全控制：压力上下限控制，蜂鸣报警，自动停机

- 立式机箱，轻触面板，简单液路连接

- 可更换流通池，使之适用于分析型高效液相色谱和高效毛细管电泳分离系统

- 光路系统：进口设计光栅光电池

- 灯源：日本滨松L6302氘灯

- 微处理器控制，波长重复性高

- 全进口液路管，总线结构

- 液晶屏幕显示，程控找波长，自动调零

- 独特的控制氘灯温度，启辉电压氘灯的使用寿命可达2500小时

- 专利的反压器设计，使气泡不易进入流通池

- 尺寸与重量：660×460×420（W×D×H）40kg

高压电源

- 输出电压：0～＋30KV，连续可调(正电源)（标配）

- 输出电压：0～－30KV，连续可调(负电源)（选配）

- 输出电压：0～±30KV，连续可调(正负切换电源)（选配）

- 输出电流范围：0～999μA，负载调节：10V/100A

- 电源调节率：电源电压变化±10%，输出电压变化0.01%

- 纹    波：输出电压的0.1% P-P

- 电压示值误差：≤2.0%，电流示值误差：≤2.5%

- 稳定度变化：≤1.5%

- 尺寸与重量：200×420×380（W×D×H）10kg

适用的毛细管电泳分离模式：

- 毛细管区带电泳（CZE）

- 胶束电动毛细管色谱（MECC）

- 毛细管凝胶电泳（CGE）

- 毛细管等速电泳（CITP）

- 毛细管等电聚焦（CIEF）

- 微乳液毛细管电动色谱（MEEKC）

- 毛细管离子分析（CIA）