N-EVAP系列氮吹仪

美国Organomation N-EVAP系列氮吹仪包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管架和支撑盘来固定位置，每个位置都加以编号。灵活的引导管将气体导入每个位置的阀-导气管接口处。根据试管大小和溶剂多少，各导气管可独立升降至合适高度。针或玻璃管将气体吹至溶液表面，从而使溶剂迅速挥发。材质耐有机溶剂。对于腐蚀性应用情况，还可选择耐酸型号。

锅体可以根据需求选择水浴型或干浴型。另外干浴型还可以根据实验需求，选择内填玻璃珠或铝珠的干浴锅，干浴锅安装有高温限制开关以确保安全，可选用GFCI插头。锅体还有内安全式和清扫式可选。

- 主要特点：

1)提供多种型号：6位、12位、24位、34位、45位；

2)尺寸紧凑，占用最少通风橱空间；

3)圆周型样品支架可旋转，操作者可从正面接触样品，操作方便；

4)可容纳样品试管尺寸范围为直径10-29mm、内装液体体积1-50ml；

5)适用于试管、锥形瓶、离心管等；

6)较大的型号底部装有环型弹簧支撑装置，可方便的升降支架进出；

7)使用氮气或空气吹扫样品表面；

8)恒温控制，水浴提供温和加热；

9）氮气消耗量低，330ml/min/样品；

10）带针阀的气体流量计，可控制气体消耗量；

11）每个位置上都带有一个针形阀，可分别调节各个位置上的气体流量

12）针：不锈钢材质，4英寸*19号（可更换）；

13）所有部件均为实验室级，可耐受有机溶剂。亦可选择抗酸性涂层型，抗腐蚀。

- 技术规格：

| 样品位数 | 6 | 12 | 24 | 34 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器尺寸（W×D×H） | 33×28×79 cm | 33×28×79 cm | 41×38×84 cm | 68×48×86 cm | 68×48×86 cm |
| 样品支架 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 使用试管范围（标配） | 10-29 mm | 10-29 mm | 10-29 mm | 10-29 mm | 10-19 mm（外）10-29 mm（内） |
| 使用试管范围（选配） | 30-56 mm | 5-10 mm | 30-75 mm | - | - |
| 气体流量 | 0-10 lpm | 0-10 lpm | 0-20 lpm | 0-30 lpm | 0-30 lpm |
| 气体输入压力范围 | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig |
| 气体输出压力范围 | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig |
| 配套加热装置规格 |
| 内尺寸（内径×深） | 21.6×11.4 cm | 21.6×11.4 cm | 30.5×11.4 cm | 40.6×11.4 cm | 40.6×11.4 cm |
| 外尺寸（W×D×H） | 33×30×18 cm | 33×30×18 cm | 46×41×18 cm | 61×48×15 cm | 61×48×15 cm |
| 功率 | 500 W | 500 W | 800 W | 1400 W | 1400 W |
| 温控类型 | 机械恒温 | 机械恒温 | 机械恒温 | 数字式电子控制，LED显示 | 数字式电子控制，LED显示 |
| 水浴温度控制范围 | 室温-90 ℃ | 室温-90 ℃ | 室温-90 ℃ | 室温-90 ℃ | 室温-90 ℃ |
| 温度控制精度 | ±2 ℃ | ±2 ℃ | ±2 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ |
| 材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |

如需详细的资料说明和优惠价格请联系我们公司

（美国Organomation氮吹仪南京铭奥仪器设备有限公司中国总代理）

联系人：张先生 18913964277