一．仪器功能及技术指标简介

1、功能特点

□ 监测氢气的纯度和置换过程

空气中的H2含量（90-100％）

空气中的CO2含量（0-100％）

CO2中的H2含量（0-100％）

□ 测试精度优于0.1％

□ 坚固、长寿命的热导池检测器

□ 响应迅速、线性度好、读数稳定

□ 内置流量计、流量控制阀

□ 使用简单、校验方便

□ 液晶显示，充电电池电源

□ 仪器在无气体流过情况下能够安全运行

2、技术指标

纯度检测传感器：德国海立普的带温度补偿功能恒温型热导池

测试范围：空气中的H2含量90~100％

空气中的CO2含量0~100％

CO2中的H2含量0~100％

精    度：典型精度±0.1%（一定量程内）

重 复 性：±0.1%

存储容量：可存储50条测量记录

输出接口：USB1.1，直接与电脑相连打印测试结果

显    示：超大液晶显示，图形菜单

环境温度：-30～50℃

响应速度：<15S

稳 压 阀：工作范围0～1Mpa

工作压力：0～1Mpa

电子流量计：质量型流量计，0～1000ml/min

进气流量：20～200ml/min

电    源：交直两用，可连续工作数小时，交流电：220VAC

重    量：2.5kg

体    积：258（长）×240（宽）×88（高）mm3

采样管道：Ф5、Ф4、Ф3.2管道各一根，长度3米