| BOD自动测试仪 | 请点击查看详细资料：// |
| --- | --- |
| 产品介绍： | 无汞BOD测试：尽管现在我们还在探讨快速测定BOD的替代方法，但是BOD测试的重要性并没有因此而削减，相反地，它至今仍是评价水资源好坏的重要指标之一，并且它反映了水中可生化降解物质的多少。传统的压力测试由于使用汞而倍受非议，众所周知，汞是一种有毒物质，汞蒸汽直接危害到人体健康。因此，WTW公司开发出来的OxiTop®压力测定系统符合广大客户的要求，即实现无汞BOD测定。有了OxiTop®，WTW可以为客户提供一种全新的无汞BOD测定仪，非常适于日常BOD检测，同时OxiTop®革命性地改变了以前繁琐的处理过程。 OxiTop®专利感测组件包括：1个压电晶体传感器2个按键，M显示当前值，S显示保存值2位LED，显示00……50,每个单位代表3.55hPa,正常数值小于40,为特定目的允许显示更大的数值可保存5组数据,每天一组,不必每天去读数,因为仪器会把当天的测定值保存下来。这意味着你可在周末开始测定，不必专看护，也可在7天后查看测定结果（BOD7）AutoTemp自动温度补偿，当样品温度太低时，仪器会延迟测定，直到温度稳定到一定值。延迟时间最长可达3.5小时，最短0.5小时2个电池，正常使用寿命可达1年。 |  |
| 产品特点： | 操作简单，按键式操作 无汞测定，测试准确，可靠 5天测值自动保存 功能可扩展 移动方便 |  |
| 技术参数： 型号 OxiTop®-测定头 测试原理 压力探头感测法 测 试 量 BODn(符合DIN 38 409 part 52) 测试范围 0…4000 mg/l可扩展到0…5000 mg/l 准 确 度 ±1（±3.55 hPa） 显 示 屏 2个字符，7段LED，10mm 工作范围 500……1100 hPa 保 存 BOD，每天 电 源 锂电池（280 mAh）2×CR2430 功 耗 最大25mA(显示时) 安全等级 3 to IEC 1010 防护等级 IP54 EMC防护 发射：EN 50081-1 FCC Class A防护：EN 50082-1,EN 50082-2 周边温度 贮存：-25……+65℃;工作：+5……+50℃ 尺 寸 69×70 mm（高×直径） 订货信息 : 货号 品名 规格 包装 备注 是否现货 订购 1059485 OxiTop®-测定头自动测试仪 测 试 量:BODn(符合DIN 38 409 part 52) 测试范围:0…4000 mg/l可扩展到0…5000 mg/l 准 确 度:±1（±3.55 hPa） 1 显 示 屏:2个字符，7段LED，10mm 现货 |