# ETCG-2A微电脑测汞仪

一：微电脑测汞仪原理

微电脑测汞仪，是我公司最新推出的一款智能汞检测仪，将单片机，数据存储，自动绘制工作曲线等功能合为一起的功能强大的汞检测仪，本仪器采用冷原子吸收法，基于元素汞在室温下，不加热的条件下，就可挥发成汞蒸气，并对波长253.7nm的紫外线具有强烈的吸收作用，在一定的范围内，汞的浓度和吸收值成正比，符合比尔定律。直接测量出汞的含量、直接读取测量浓度。

二：微电脑测汞仪适用范围

本仪器适用于环境监测，卫生防疫，自来水，化工等行业用于测量水，空气，土壤，食品，化妆品，化工原料，中的汞的含量。

三：微电脑测汞仪仪器特点：

- 采用进口传感器、大屏幕彩色触摸显示屏、操作简单方便。

- 内置汞检测标准曲线，用户可自行标定和自动存储工作曲线非常方便。

- 采用单片机控制和计算技术，直接显示：汞的浓度ng/l、温度、湿度。不需要人工计算。

- 仪器有存储功能，将测量数据自动存储256组。

- 仪器有数据查询功能，可以直接查询到测量的日期、时间、测量值。

- 仪器有通讯接口，可以通过USB接口将数据导入电脑打印和保存。

四：微电脑测汞仪技术指标

- 测量原理：冷原子吸收法。

- 自动计算直接读取汞的浓度、不需要用户换算。

- 测量范围：0-10ng/ml（高于10ng/ml时要稀释即可测量）。

温度：-20∽60℃。湿度：10-95%RH

- 检出下限：0.02ng/ml

- 线性相关系数：R≥0.995

- 同时显示：汞浓度ng/ml,温度、湿度*。

- 彩色触摸显示屏，时间日期记忆功能*。

- 有数据查询功能，数据存储256组，有USB接口*。

- 仪器有工作曲线标定功能，根据用户需要自动保存

工作曲线，下次开机直接使用上次曲线直接测量。

- 流量调节范围：0-2.5L/min

- 电源电压：220V+10%

- 仪器外形尺寸：410×400×150mm3

- 使用环境温度：0-40℃

金坛市亿通电子有限公司
地址：金坛市经济开发区华兴路180号
电 话：0519-82616576     82616366     联系QQ：1318436540