- 技术参数：

  - 型    号：       TF-SFD-30

  - 有效干燥面积：    0.3㎡

  - 隔板层数：        3+1（可选）

  - 隔板温度范围：    -50℃—+70℃

  - 隔板温差：        ±1℃

  - 隔板间距：        70mm

  - 隔板尺寸：        300mm*320mm*15mm

  - ф22西林瓶：      650

  - ф16西林瓶：      1180

  - ф12西林瓶：      2150

  - 捕水能力：         6KG/24h

  - 盘装液体（最大）：  6L

  - 电除霜：           选配

  - 极限真空度：       ≤10Pa

  - 冷却方式：         风冷:通风良好，室温≤25℃

  - 压塞方式：         液压上压塞(压盖型）

  - 参考外形尺寸：     800mm*1000mm*1500mm

  - 整机功率：         3.5KW（含电加热1.5KW）

2        备注：

本公司定制生产10㎡-100㎡。多重型号配置，有具体要求，请来电咨询。