CEA-800A智能红外二氧化碳气体检测仪

一、智能红外二氧化碳气体检测简要介绍：

CEA-800A是一种可以灵活配置的单种气体检测报警仪，同时可以检测室内环境的温度和湿度。仪器带有数据储存500组，配有USB接口，可以连接电脑，检测精度高。具有非常清晰的彩色触摸屏，声光报警提示，带内置泵，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。智能红外二氧化碳气体检测仪用于公共场所、卫生监督所、监测站、安全防护、工厂、垃圾填埋场等气体的检测与监测。

二、智能红外二氧化碳气体检测仪特点：

1、检测空气中的红外二氧化碳气体，同时可以检测该环境的温度和湿度。

2、仪器自带数据存储，查询功能，储存数据可达500组。

3、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。

4、带有USB数据接口，可以将数据导入电脑。

5、具有超大彩色触摸屏数字、字符显示、瞬时值、峰值、最小值显示。

6、仪器显示有PPM和mg/M³两种显示数据，可以自动转换。

7、本仪器是根据比尔定律和气体对红外线的选择性吸收原理设计而成。采用气体滤波相关（G，F，C）技术和红外探测器。
8、开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检。
   安全提示：定期闪灯、声音提示，出众的音频声音报警。

三、智能红外二氧化碳气体检测仪技术参数：

检测气体：空气中的二氧化碳（CO2） 预热时间：2min

原理：不分光红外法，即国标法      检测方式：红外法

量程：0-5000ppm或扩展到0～100％；

工作湿度：85%RH 耗电：≤500mA

电池工作时间：连续工作大概200小时左右

供电：220VAC+10%；9VDC+10%

传感器寿命：24个月             响应时间：≤10秒

电池：12V锂离子充电电池        报警：声、光报警

外形尺寸：205x180x98 mm         工作温度：0-35℃

重复性：≤1%（F.S）             最小读数：10ppm

四、智能红外二氧化碳气体检测仪配置:

(1)仪器主机(含内置电池)    一台      (2)充电器            一只

(3)采样杆                  一套      (4)采样软管          一根

(5)铝合金携带箱            一只      (6)操作手册和合格证  一份