本系统可满足光纤光学基础教学的要求，系统包括15个实验实验覆盖了光纤光学的两大研究与应用领域：光纤传感和光纤通信。系统由实验主机、光纤器件与模块、光纤光栅应变仪、光纤光栅温度仪、Mach-Zehnder干涉仪多维调整架、光纤功率计及其它附件等组成。通过本实验系统，学生可以掌握光纤光学的基础知识，掌握常用光纤器件的指标和基本测试方法，了解光纤传感和光纤通信的基本原理。

WGX-1型 光纤信息与光通信实验系统

可开设实验：

光纤光学基本知识演示实验    波分复用（WDM）原理性实验  光纤与光源耦合方法实验

Mach-Zehnder光纤干涉实验    多模光纤数值孔径（NA）测量实验

光纤温度传感原理实验    光纤传输损耗性质及测量实验    光纤压力传感原理实验

光纤分束器参数测量实验   光发射机消光比测量实验   可调光衰减器及参数测量实验

掺铒光纤放大器原理实验   光纤隔离器及参数测量实验   音频模拟信号传输实验

光纤光开关实验

仪器特点：实验系统中的实验涵盖广，包括4个波长的应用：633nm,650nm,1310nm,1550nm

实验系统集成度高，主要功能模块集成于实验主机上；

实验系统中的光纤模块复用程度高，原理展现具体，有助于启发学生思考和理解；

实验系统中光纤传感模块采用当前研究热点之一的光纤光栅传感器，使教学与研究前沿紧密联系；

实验系统中包含两种Mach-Zehnder光纤干涉仪：空间干涉仪和全光纤干涉仪便于光纤干涉理解和掌握干涉仪的实际应用。

成套性：实验主机，光纤器件与模块，掺铒光纤放大器，光纤光栅应变仪，光纤光栅温度仪，Mach-Zehnder干涉仪，多维调整架，光纤功率计（1310&1550nm），单模光纤，多模光纤，He-Ne激光器，光功率计，示波器，收音机音箱，可调光源，光纤切割刀。

WGX-2型 光纤器件实验系统

可开设实验：

光纤光学基本知识演示实验    光纤分束器参数测量实验   光纤与光源耦合方法实验

可调光衰减器及参数测量实验  多模光纤数值孔径（NA）测量实验

光纤光开关实验   光纤传输损耗性质及测量实验   Mach-Zehnder光纤干涉实验

成套性：实验主机，光纤器件与模块，Mach-Zehnder干涉仪，多维调整架，光纤功率计（1310&1550nm）单模光纤，多模光纤，He-Ne激光器，光功率计可调光源，光纤切割刀。

WGX-3型光纤传感实验系统

可开设实验：

光纤光学基本知识演示实验   光纤分束器参数测量实验   光纤与光源耦合方法实验

Mach-Zehnder光纤干涉实验   多模光纤数值孔径（NA）测量实验

光纤温度传感原理实验   光纤传输损耗性质及测量实验   光纤压力传感原理实验

成套性：实验主机，光纤器件与模块，掺铒光纤放大器，光纤光栅应变仪，光纤光栅温度仪，Mach-Zehnder干涉仪，多维调整架，光纤功率计（1310&1550nm），单模光纤，多模光纤，He-Ne激光器，光功率计，可调光源，光纤切割刀。

WGX-4型 光纤光通信实验系统

可开设实验：

光纤光学基本知识演示实验   可调光衰减器及参数测量实验   光纤与光源耦合方法实验

光纤隔离器及参数测量实验   多模光纤数值孔径（NA）测量实验  光纤光开关实验

光纤传输损耗性质及测量实验   波分复用（WDM）原理性实验

光纤分束器参数测量实验    光发射机消光比测量实验    掺铒光纤放大器原理实验

音频模拟信号传输实验

成套性：实验主机，光纤器件与模块，掺铒光纤放大器，多维调整架，光纤功率计（1310&1550nm），单模光纤，多模光纤，He-Ne激光器，光功率计，示波器，收音机，音箱，可调电源，光纤切割刀

WGX-5型 光纤信息与光通信实验系统

可开设实验：

光纤光学基本知识演示实验  光纤隔离器及参数测量实验  光纤与光源耦合方法实验

光纤光开关实验  多模光纤数值孔径（NA）测量实验  波分复用（WDM）原理性实验

光纤传输损耗性质及测量实验  Mach-Zehnder光纤干涉实验  光纤分束器参数测量实验

光纤温度传感原理实验   可调光衰减器及参数测量实验  光纤压力传感原理实验

光发射机消光比测量实验  掺铒光纤放大器原理实验  音频模拟信号传输实验

几何光学实验  物理光学实验  近代光学实验