TitraLab 840 常规电位滴定工作站（单管）

仪器简介——

TitraLab 840是2005年推出的一款新型号滴定仪，用于常规滴定分析，是一款性价比极好的经济型自动电位滴定仪。它功能强大，操作简单，几个按键即可解决复杂的滴定分析。大屏幕液晶显示可以清晰地实时显示滴定曲线，让您清楚了解滴定的过程。全封闭滴定系统免除化学试剂毒害。1/18000的滴定管分辨率可以提供非常精密的滴定。大容量存储器不但可以存储方法、校准结果，还可以存储滴定结果数据，方便您事后的数据查询。

应用范围——

1、酸碱滴定（包括水溶液中滴定和非水溶液中的滴定，例如高氯酸滴定）

2、沉淀滴定（例如AgNO3滴定等）

3、氧化还原滴定（例如碘量法、COD等）

4、络合滴定（例如EDTA滴定）

5、永停滴定

等等。一般实验室常见的滴定实验都可以完成。

应用举例——

食品 & 饮料
· 总酸度：葡萄酒、醋、果汁、牛奶等

· 氯化物：牛奶、黄油、其它奶制品
· 维生素C：果汁、食品等
· 游离 & 总SO2：葡萄酒、果汁等
环境 & 水质
· pH & 碱度
· 总硬度
· 氯化物
· COD化学耗氧量
化工 & 电镀
· 酸碱滴定（水溶液与非水溶液）
· 极化电流 & 零电流氧化还原滴定
· 络合滴定
· 银量法 & 沉淀滴定
石化
· TAN/TBN：根据ASTM D664, D1159, D2896, ISO 3771
· 溴指数与溴值：ASTM D1491, D7210
· 硫化氢与硫醇硫：根据ASTM D3227

技术规格——

| TitraLab® 840常规电位滴定工作站 |
| --- |
| 方法 | 终点滴定：可预设 1 ~ 2个滴定终点 拐点滴定：自动识别1~4 拐点 可编辑拐点识别窗口 拐点识别原理：滴定曲线的一阶导数与二阶导数 滴定停止条件：pH, mV, ml, 拐点数目 滴定剂添加技术：变体积动态滴定、等体积动态滴定、连续动态滴定 滴定剂标定 pH 电极校准：多至5 点校准 直接pH/mV 测量：自动记录稳定读数 手动返滴定 (TIM840) 或 自动返滴定 (TIM845) 在一个自动进样器序列中可连贯执行3 个方法 同一个滴定杯中可联结 2 个方法 |
| 测量范围 | -9 ~ 23 pH ±2000 mV -10°C ~ +100°C |
| 分辨率 | 0.001 pH 0.1mV 0.1°C |
| 打印数出 | 自动，符合GLP 规范 可在方法中自定义打印内容 打印数据可传输到LIMS 系统 |
| 结果 | 每个方法中，可同时计算4个结果和1个用户自定义公式 自动对结果进行统计运算 数据存档前可对结果重新计算 Tim840用清楚的文字信息提示你进行某项操作。大屏幕实时显示滴定曲线，电极和滴定济状态，需要进行操作时仪器会发出声音提醒。 |
| 单位 | 样品和结果的所有标准单位 用户自定义结果单位 |
| 存储容量 | 全程密码登陆保护 非永久性存储器 用户可编程：10 个方法 内置15 种电极和15 种试剂：超过30种电极和20 滴定剂可以预定义以备编程所用 存储最后60个结果、末次电极校准数据及滴定剂标定结果 存储参数可通过ID、位置及校准数据标识 内置操作程序用于试剂更换和滴定管操作 |
| 样品列表 | 多达20个数据，用字母ID标识 |
| 电极架-搅拌器 | 磁力搅拌器，22 档转速 (0~ 1100 rpm) ，每步50 rpm 可连接螺旋桨搅拌器 滴定杯体积：5~ 400 ml |
| 滴定管 | 1 个内置滴定管 可选滴定管体积：1, 5, 10, 25, 50 ml 标配滴定管：25 ml 滴定管体积分辨率：1/18000满管体积 符合标准ISO 8655-3 UV避光保护 内置程序用于滴定管更换、排气泡等 自动补液、排空功能 |
| 输入/输出 | 1 个指示电极输入、1参考电极输入 可选择极化输入：-1 mA~1 mA，每步1 µA，DC 或AC 差分输入，用于三电极测量系统 温度输入： 0-5 V TTL 输出 串口连接：打印机、天平、其它滴定仪、PC、 SAC80自动进样器 PS/2接口：PC键盘、条码阅读器 |
| 语言 | 英语、德语、法语等 |