韩国SurfaceTech（株）GS系列接触角测量仪

一.简介

·自动液滴及工作台移动

·自动测量表面能量及张力

·以数据表格和图形窗口显示

·可把计算数据导入Excel文件

·容易选择测试墨水及针头类型

·完善的图像测量存贮

·处理速度快

·稳定的自动及手动方式测量

二.特点

·PC控制全自动液滴

·座滴法接触角分析

·座滴法固体浸湿行为分析

·高速视频摄像系统

·高性能图像采集卡

·卤素灯光源强度连续可调，无滞后现象

三.应用

·视频、全自动接触角测量系统

·通过接触角测量分析固体浸湿行为。产品检查、质量控制、材料亲水性及疏水性研究

·清洁、涂覆、半导体制造过程

四.性能参数

|  | GonioStar150 | GonioStar200 | GonioStar300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | 650×270×410 | 750×270×410 | 850×270×410 |
| 重量 | 16kg | 18kg | 20kg |
| 样品大小 | 最大 | ∞×150×50 | ∞×250×50 | ∞×350×50 |
|  | 圆形 | 6〃（φ150） | 8〃（φ210） | 12〃（φ310） |
| 变倍 | 自动／手动 |
| 聚集 | 内部±6mm |
| 分辨率 | 768×576像素 |
| 最大测量速度 | 30帧／S |
| 分配类型 | 自动 |
| 光源 | 卤素灯 |
| 操作系统 | 所有window版本 |
| 测量方法 | 静态／动态接触角 |
|  | 连续图像捕捉 |
|  | 表面能量 |
|  | 悬滴分析 |
| 测量范围 | 3°～180°，±0.1°分辨率 |
| 表面及界面张力 | 10-1～103mN/m，±0.05mN/m (分辨力) |
| 软件／板卡 | 安装盘CD1套，采集板卡1套 |
| 附件 | 说明书，注射器，针头，水平仪，镊子 |
|  | 备用灯泡，工具箱等 |
| 选件 | 计算机 |
|  | 恒温箱 |
|  | 加热垫 |

详情请咨询中国大陆总代理:南京覃思科技有限公司025-85432178,86021218或登录www.tansi.com.cn