# LuminMax-C

-Attomole Luminometer

介  绍

近年来，生物发光和化学发光的研究及应用与日俱增。从测试细胞活性的ATP-荧光素酶检验，到当今的DNA、基因及蛋白质分析的应用日益扩大。与荧光发光系统不同，它不需要外部光源。生物发光和化学发光是化学反应过程中产生的，利用光子计数检测器，通过对反应中所产生的光子进行计数，生物发光和化学发光检验已成为最灵敏的光学检测方法之一。LuminMax-C生化发光检测仪为广大用户提供极好的灵敏度、精度、易使用、结构紧凑及经济实用的仪器。

特  点

LuminMax-C是一款用于化学发光及生物发光的高灵敏度检测的紧凑型仪器。本系统测量96孔微孔板（黑或白）中的发光强度。微孔板底部要求很清洁，因此，从孔的底部产生的发光即可被检测。由于本系统使用了艺术级的光电倍增管作为检测器，它具有极高的灵敏度。LuminMax-C具有检测从反应中产生光子数的能力，这意味着它可以检测样品中被分析物极小的份量。界面友好的软件在随机奉送的光盘里，它非常容易安装。系统通过简单的即插即用连接（USB或者串口）与计算机相连。当敲下“GO”按键，系统自动并快速地扫描所有选中的微孔，并且显示结果。计算结果以电子表格的形式显示。数据以光子数或相对光单元（RUL）作为报告被显示。

应  用

·ATP（三磷酸腺甙）检验

·荧光素酶检验

·免疫及蛋白质体

·核酸，DNA及基因组

·临床诊断

·染色体分析

·毒性试验

·细胞活力试验

·餐馆卫生

# LuminMax-C

-Attomole Luminometer

技术规格

光学检测：化学或生物发光

板形式：  微孔板（96孔）

灵敏度：  10-18 摩尔HRP

光学波长：300-680纳米

动态范围：7级（7 decades）

检测器：  光电倍增管

干扰：    <6×10-5

操作：    自动扫描任意或全部的孔

每孔的积分时间0.01-10.0秒

扫描数目可调整

对动态研究可调整延迟时间

接口：    串口或USB与计算机或笔记本计算机相连（不含计算机）

软件：    用户友好接口的软件光盘

显示所有微孔资料

数据输出：MS Windows自带的电子表格

电源：    115V,60Hz或220V,50Hz

尺寸：    12吋宽×11吋长×5.8吋高 （30厘米宽×28厘米长×15厘米高）

重量：    19.8磅 （9公斤）

生化发光检测仪用户

·生物技术研究实验室

·大学生物及生物化学实验室

·医院研究实验室

·政府生物及生物制药实验室

·食品工业

·环境试验

·法医试验

# Text boxes

Maxwell Sensors Inc.

Add: 10020 Pioneer Blvd.,Suite 103

Santa Fe Springs, CA 90670

Tel: (562) 801-2088

Fax: (562) 801-2089

www.maxwellsensors.com

南京覃思科技有限公司

(LuminMax-cL冷光仪一级代理)

地址：南京市红山路177号2-211

电话：025－85432178,85432278（FAX）

网址：http://www.tansi.com.cn

南京覃思科技有限公司

(美国LuminMax-C生化发光检测仪一级代理)

地址：南京市红山路177号2-211

电话：025－85432178,85432278（FAX）

网址：www.tansi.com.cn

LuminMax-C generates

linear calibration curve with small amounts of samples

Excellent sensitivity

1 x 10-18 mole can be measured by LuminMax-C