壹.XD-610B雙翼式包跌落試驗機

說明:

試驗各種産品包裝後受到自由墜落撞擊之損壞程度及評估電子元件在搬運時，遭受落下之耐撞擊強度，以便改良産品結構或包裝之參考。包裝容器之菱、角、面均可測試。參考CNS測試規範。

一.規格

1.載    重：60 kg

2.試驗高度：40-150㎝

3.單翼面積:30×75cm

4.底板面積:120×140cm

5.測試空間:87×74×40~160cm

6.高度調整:馬達傳動

7.馬力:1/3HP

8.體積:主機120×140×210cm同控制箱Ф30,H110cm

9.重    量：約400kg

10.電源:220 / 380V,50Hz

二.附件:

一年保固書及中文操作操作說明書各一份。

三.服務承諾：

免費送貨到貴公司安裝調試及人員操作培訓！

壹年內免費維修，整機終身服務。