CHI800B系列电化学分析仪

CHI800B系列电化学分析仪可用于液相色谱，流动电解池，以及毛细管电泳的电化学检测，生物传感器，活体分析，和一般用途的电化学分析。仪器具有极高的灵敏度和极低的噪声，可检测至几个pA的电流。仪器由外部计算机控制，在视窗操作系统下工作。仪器内部含有数字信号发生器，24位高分辨数据获得系统，以及恒电位仪，双恒电位仪和恒电流仪。仪器的电位控制范围为-10V至+10V，电流范围为(10mA，采样速率为50,000Hz。当用于电化学检测时，屏幕上可实时显示三个不同的电流量程，可同时观察不同大小的电流信号。与模拟仪器相比，本仪器易用，灵活性大，具有数据储存和分析的功能，能作高质量数据显示和打印，从而省去了X-t或X-Y函数记录仪。高分辨数据采集电路使得电流测量的动态范围极大，可避免对大小信号共存的体系分几次测量。双恒电位仪的工作和参比电极的输入端的保护电路对于毛细管电泳的电化学检测尤为重要，可防止由于地线开路造成的高压对输入放大器的损坏。

CHI800B系列是CHI800系列和CHI800A系列的改进型。CHI800B系列在保持低噪声的条件下，允许了更高的采样速率。CHI800B系列增加了恒电流仪，正反馈iR降补偿，用于旋转电极转速控制的模拟电压输出信号(0-10V)。CHI800B系列还增加了外部信号输入通道，可在记录电化学信号的同时记录外部输入的电压信号，例如光谱信号等。此外还增加了一个16位高分辨高稳定的电流偏置电路以达到电流复零输出，这对于进一步提高电流测量的动态范围以及电流信号的模拟输出很有帮助。更低的低通滤波器的截止频率亦提高了缓慢的测量过程的信噪比。

CHI8(0B是单恒电位仪，只能用于单通道的电化学测量。CHI8(2B是双恒电位仪，可同时控制两个工作电极的电位并进行电流测量。双恒电位仪能用于串联或并联电极的液相色谱电化学检测，也能用于旋转环盘电极的测量。可用于双通道测量的实验方法包括循环伏安法，线性扫描伏安法，计时电流法，差分脉冲伏安法，常规脉冲伏安法，方波伏安法和电流-时间曲线。两个电极的电位和灵敏度设置可以独立控制，也许可两个电极的电位同步扫描或阶跃。

为了满足不同的应用需要以及经费条件，CHI800B系列分成了多种型号．不同的型号具有不同的电化学测量技术和功能，但基本的硬件参数指标和软件性能是相同的．CHI800B/802B和CHI810B/CHI812B主要用于流动电解池的检测．CHI820B/822B不能用于流动池检测，而是用于伏安法测量．CHI830B/832B是综合电化学分析仪，可用于电化学检测，伏安法以及其它应用．CHI840B/842B在CHI830B/832B的基础上还增加了恒电流仪。

当仪器用于流动电解池电化学检测时三个量程数据实时显示硬件参数指标

| 单恒电位仪或双恒电位仪或恒电流仪 电位范围：(10V 槽压:(12V 电流范围:10mA 参比电极输入阻抗:1(1012欧姆 灵敏度:1(10-12-0.001A/V共10档量程 输入偏置电流:<5pA 电流测量分辨率:<0.01pA 最高数据采集速率:50,000Hz 模数转换器分辨率:16位@50,000Hz，24位@10Hz |  | CV和LSV扫描速度:0.000001-30V/s CA和CC脉冲宽度:0.001-1,000sec CA和CC阶跃次数:320 DPV和NPV脉冲宽度:0.001-10sec SWV频率:1-10,000Hz 双通道测量适用于CV,LSV,CA,DPV,NPV,SWV,i-t 电解池控制输出:通氮，搅拌，敲击 最大数据长度:128,000点-4,096,000点可选择 仪器尺寸:32cm(宽)(28cm(深)(12cm(高) 仪器重量:7kg |
| --- | --- | --- |

CHI800B系列仪器不同型号的比较

| 功能 | 800B/802B | 810B/812B | 820B/822B | 830B/832B | 840B/842B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环伏安法（CV） | ( | ( | ( | ( | ( |
| 线性扫描伏安法（LSV）# | ( | ( | ( | ( | ( |
| 计时电流法（CA） |  |  |  | ( | ( |
| 计时电量法（CC） |  |  |  | ( | ( |
| 差分脉冲伏安法（DPV）# |  |  | ( | ( | ( |
| 常规脉冲伏安法（NPV）# |  |  | ( | ( | ( |
| 方波伏安法（SWV）# |  |  | ( | ( | ( |
| 电流-时间曲线（i-t） | ( | ( |  | ( | ( |
| 差分脉冲电流检测（DPA） |  | ( |  | ( | ( |
| 双差分脉冲电流检测（DDPA） |  | ( |  | ( | ( |
| 三脉冲电流检测（TPA） |  | ( |  | ( | ( |
| 控制电位电解库仑法（BE） |  |  | ( | ( | ( |
| 扫描-阶跃混合方法（SSF） |  |  |  |  | ( |
| 多电位阶跃方法（STEP） |  |  |  |  | ( |
| 计时电位法（CP） |  |  |  |  | ( |
| 电流扫描计时电位法（CPCR） |  |  |  |  | ( |
| 多电流阶跃法(ISTEP) |  |  |  |  | ( |
| 电位溶出分析（PSA） |  |  |  | (零电流) | ( |
| 开路电压-时间曲线（OCPT） | ( | ( | ( | ( | ( |
| 恒电流仪 |  |  |  |  | ( |
| RDE控制（0-10V电压输出） |  |  |  | ( | ( |
| 任意反应机理CV模拟器 |  |  |  | ( | ( |
| 预设反应机理CV模拟器 | ( | ( | ( |  |  |

注：	#：包括相应的极谱法和溶出伏安法．用于极谱法时需要特殊的静汞电极或敲击器．

*：仪器的保修期为一年．