冷却水循环机

主要特点

◆ 噪音低、控温精度高、性能稳定可靠 
◆ 数字显示水温度　　　　 
◆ 设有自动控制及保护报警装置、故障信号输出 
◆ 水温及水流可根据需要进行调节 
◆ 操作简单，可长期连续工作 
◆ 根据不同场地要求，设计生产一体及分体机 
主要配置： 
●欧美、日本高效压缩机，安全节能，噪音低 
●意大利、德国等国外名牌膨胀阀，电磁阀及其它制冷配件 
●日本原装进口温度控制器，精确，稳定，可靠 
●西门子，三菱，欧姆龙等国际知名品牌电器部件 
●全不锈钢水箱、水泵

仪器介绍

冷却水循环装置是我公司吸收德国、美国、日本和台湾等国家和地区的先进技术 
，经过科技创新研究开发的，是计算机软、硬件技术、机电一体化技术、传感技 
术和PID控制技术结合的结晶，具有很高的先进性、新颖性、实用性和可靠性， 
不仅可以用于激光加工设备、焊接设备、真空设备、印刷设备、医疗设备、半导 
体设备、高速主轴、注塑机等，也可以应用于多种实验室设备，例如石墨炉原子 
吸收仪、等离子体光谱仪、等离子体质谱仪、X射线荧光仪、X射线衍射仪、扫描 
电镜、透射电镜等。

技术参数

■循环方式：密闭循环系统 
■温度范围：-50~+50℃ 
■温度调节精度：±0.1℃ 
■冷媒：R22、R407C 
■循环液 : 乙二醇:水=1:3(在5℃以上恒温运行时,不需掺入乙二醇) 
■循环泵流量：1L至170L/min@0.6MPa 
■水箱容积：12L至400L 
■制冷能力：300W 至 200KW 
■环境温度 : 室温 
■内胆、台面均为全不锈钢，清洁卫生，美观耐腐蚀.