雷杜仪器

RT-200C plus 全自动生化分析仪

特点:

加样与清洗系统：
·特有的试剂、样本液面探测器，连同随量跟随技术，确保吸样精准；探针经过特殊表面处理，结合智能的内外壁冲
　洗程序，可有效避免项目间的交叉污染。
稀释器：
·采用高精度稀释器及配套管路，取样精确，寿命长且无需保养。
试剂位：
·36个试剂位置，带有冷藏功能，适用多种规格试剂瓶，支持任意设定单双试剂位。
样本位：
·60个常规样品位及30个急诊样品位，急诊插入时无需暂停或终止操作，真正做到了实时急诊；标准品和质控品的
　位置任意设置。
搅拌和反应系统：
·专门的搅拌器，方便反应液混匀；120个反应位可采用25℃、30℃、37℃多重温控，确保反应质量。
清洗系统：
·采用空气/蒸馏水双重自动清洗，交叉污染率极低、耗水量极少；对蒸馏水和废液均进行液面监测报警，确保系统
　运行正常。
软件系统：
·Windows图形化界面，全中文操作系统，功能强大，操作简便。
·采用多线程技术，可在测试过程中进行样本编辑、病人信息输入、数据查询、报告打印等工作，提高效率。
·样本自动稀释及选择性重测功能。
·采用系数法、单点标准、多点标准、线性回归、非线性回归等计算方法，满足不同项目测试需求；方便的非生化项
　目编辑输入和间接计算功能，扩展仪器的应用。
·实时监控测试过程，对底物耗尽、超线性、非线性等各种异常情况及时报警提示。
·全面完善的质控功能，包含多个类别的质控，可自动描绘多类别质控图。
·大容量存储100万个以上的测试结果。
·多种形式的中文综合报告，满足各种报告需求。 
强大的扩展功能：
·通过双机联机方式，使测试速度、试剂位、样本位、反应位加倍，实现低成本扩展。
·特别设计的控制软件可以灵活分配工作量，可按病人分配，也可按测试项目分配；优化的测试监测窗口，信息一目
　了然。
低成本运行：
·试剂开放，可使用国产试剂、反应盘、样本杯，成本低廉。

##### RT-9600 半自动生化分析仪

特点:

专业化设计，确保精准可靠：
·全封闭光栅，波长连续可调，稳定可靠，准确性高。 
·测试方法可采用终点法、两点法、速率法、单波长法、双波长法、试剂空白法、样品空白法、免疫比浊法等，并可
　选择因数法、单点定标、多点定标、线性回归、折线回归、对数回归、指数回归、4参数回归等多种计算方法。 
·强大的实验室管理软件，可存储200个以上测试项目、10000个以上测试结果，提供多种打印方式及多种形式中文
　报告。
·全面完善的质控功能，包含westguard多规则质控在内的多种质控图及质控参数计算；可做三个不同水平质控，具
　有质控报警功能，存储不少于一年的质控图。 
人性化设计，使操作极为简便：·全新Windows彩色图形化界面，大屏幕高分辨率彩色液晶显示。 
·全中文操作系统，触摸屏操作，支持鼠标、键盘操作输入，支持多种中文输入法。 
· 实时显示反应曲线和各点吸光度值，立即发现气泡干扰、底物耗尽等异常情况，并自动提示下一步操作。
·数据备份和恢复功能，防止数据意外丢失。 
先进的技术，带来高度智能化：
·开机自动对各关键部件进行自检并报警提示。
·智能判断结果超线性、非线性等异常情况并实时提示；支持曲线移动，自动重新计算结果。
·光源智能开关，延长其寿命。 
·具有断电保护功能，自动保存测试结果。 
优化的结构，令维护保养更为方便： 
·符合人体工程学的三面开盖设计，拆卸外壳无需工具。 
·蠕动泵外置，更换泵管极其方便。
·专用系统维护菜单，自动判断仪器当前状况，并可保存、打印相关数据；自动显示光源、泵管报警信息，提示用户
　更换保养。 
网络化支持，迎合数字化医疗发展方向：
·内置以太网接口，数据可在局域网和互联网传输。 
·支持故障远程诊断及系统升级。 
·内置USB接口、SD卡，可进行安全认证、软件升级，轻松备份保存数据。 
·具有多种权限分级保护，可以对各功能模块进行安全设置，防止未经授权使用。

##### RT-9000 半自动生化分析仪

##### 特点:
全新Windows彩色图形化界面，全中文操作系统，外接鼠标操作，内置薄膜键盘，信息输入更加快捷 方便。
·符合人体工程学的全新设计，维护更方便，操作更简单。 
·双通道设计，可用比色杯（方形试管）直接测试，彻底消除交叉污染。
·测试方法可采用终点法，两点法，速率法，双波长法，试剂空白法，样品空白法，免疫比浊法等，并可选择因数
　法、单点定标、多点定标、线性回归、折线回归等多种计算方法。
·大屏幕彩色液晶显示，可实时显示反应曲线，立即发现气泡干扰、底物耗尽等异常情况。
·可存储200个以上测试项目，提供多种打印方式及多种形式中文报告。
·全面完善的质控功能，包含多种质控图及质控参数计算，可做双质控，具有质控报警功能。
·采用光源自动开关节能设计，最大限度延长光源寿命。
·具备开机自检功能，可对光路、液路、机械运动部件等进行自检报警。
·具有标准的数据输出接口，方便数据传输及处理。 
·选配内置调制解码器可实现故障的远程诊断、系统升级、数据传送，方便维护及故障判断。

##### RT-9100 半自动生化分析仪
特点:
专业化设计，确保精准可靠：
·全封闭光栅，波长连续可调，稳定可靠，准确性高。 
·测试方法可采用终点法、两点法、速率法、单波长法、双波长法、试剂空白法、样品空白法、免疫比浊法等，并可
　选择因数法、单点定标、多点定标、线性回归、折线回归等、对数回归、4参数回归多种计算方法。 
· 强大的实验室管理软件，可存储300个以上测试项目、10万个以上测试结果，提供多种打印方式及多种形式中文
　报告。
·全面完善的质控功能，包含westguard多规则质控在内的多种质控图及质控参数计算；可做三个不同水平质控，具
　有质控报警功能，存储不少于三年的质控图。
人性化设计，使操作极为简便：
·全新Windows彩色图形化界面，全中文操作系统，支持鼠标、键盘，支持多种输入法。 
·实时显示反应曲线和各点吸光度值，立即发现气泡干扰、底物耗尽等异常情况，并自动提示下一步操作。
·数据备份和恢复功能，防止数据意外丢失。 ·采用电脑控制主机，操作方便。 
先进的技术，带来高度智能化：
·开机自动对各关键部件进行自检并报警提示。
·智能判断结果超线性、非线性等异常情况并提示。 
·光源智能开关，延长其寿命。 
·具有断电保护功能，自动保存测试结果。 
优化的结构，维护保养更为方便： 
·符合人体工程学的三面开盖设计，拆卸外壳无需工具。
·蠕动泵外置，更换泵管极其方便。
·专用系统维护菜单，自动判断仪器当前状况，并可保存、打印相关数据。
网络化支持，迎合数字化医疗发展方向： 
·支持以太网接口，数据可在局域网和互联网传输。 
·支持故障远程诊断及系统升级。 
·具有多种权限分级保护，可以对各功能模块进行安全设置，防止未经授权使用。