太仓摇床

THZ-D台式恒温振荡器

| 型号 | DHZ-DA | DHZ-CA | THZ-D | THZ-C-1 | DSHZ-300A | SHZ-88A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振荡频率 | 30-280 | 30-280 | 30-280 | 30-280 | 30-280 | 30-280 |
| 振幅 | 26mm | 26mm | 30mm | 30mm | 30mm | 26mm |
| 最大容量 | 3000ml*8或1000ml*16 | 3000ml*8或1000ml*16 | 1000ml*6或250ml*12 | 1000ml*6或250ml*12 | 250ml*14 | 250ml*9 |
|  | 或250ml*60 | 或250ml*60 |  |  |  |  |
| 定时范围 | 0-999分 | 0-999分 | 0-999分 | 0-999分 | 0-999分 | 0-999分 |
| 恒温范围 | ±5-60度 | 室温+5~60度 | 室温+5~60度 | ±5-60度 | 水温-98度 | 水温-98度 |
|  | (室温25度时) |  |  | (室温25度时) |  |  |
| 恒温精度 | 0.2度 | 0.2度 | 0.2度 | 0.2度 | 0.2度 | 0.2度 |
| 温度均匀度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.2度 | ±0.2度 |
| 输入功率 | 750w | 500w | 350w | 600w | 1200w | 1200w |
| 外形尺寸 | 120*70*90 | 120*70*90 | 66*50*48 | 80*57*50 | 69*48*47 | 68*42*43 |
| 重量 | 180kg | 160kg | 45kg | 56kg | 40kg | 30kg |
| 电源 | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz |
| 备注 | 以上的温度控制是采用智能型温控仪，用户可根据使用说明书自行设置自己所需的方式，可改善南方和北方不同气候条件所造成的过冲等问题。 |

| 型号 | 技术参数 | 图片 |
| --- | --- | --- |
| THZ-22(82型)台式恒温振荡器 | 容量: 250mL*12 转速: 40-250转/分,无级可调,自动保持,数字指示,误差<±5转(数显) 培养室温度: 从室温-50度(±0.1度任意选定,自动恒温,数显) 功率损耗: 电热器250W 整机300W 噪声: 振荡器以240转/分转动时,距机前1米处A声级噪声50分贝以下 整机尺寸: 68*40*48 整机重量度: 42Kg 电源: 单相220伏 3A |  |
| DZ-900(81型)双层大容量落地式振荡器 | 总容量: 250mL*120只或500mL*50只 体积: 750*600*550(长*宽*高) 功率: 100W 转速: 40-200转/分 |  |
| 脱色摇床TS-1型 | 电源: 220V 功率: 30W 频率: 40-240转/分 旋幅: 回旋半径15mm 速度: 无级调速,表头显示. 外型尺寸: 350*250*180 |  |
| 转移脱色摇床TS-8型 | 电源: 220V 功率: 30W 频率: 20-65转/分 摆幅: 上下20mm 外型尺寸: 265*265*150 |  |
| 万向摇床TS-92型 | 电源: 220V 功率: 30W 频率: 20-65转/分 旋幅:可调 外型尺寸: 265*270*100 |  |
| DHZ-D冷冻恒温振荡器 | 最大容量: 6*5000mL(可自由调换) 转速: 40-200P、R、M无级可调,自动保持,数显 培养室温度: 从5度-50度任意选择(室温<30度时数显) 噪声: 50分贝,机前1米A声级 体积: 1200*650*700(长*宽*高) 电源: 220V 50HZ 功率: 500W |  |
| ZP-200普通旋转振荡器 | 容量: 三角瓶8*250mL或50mL*14 振荡频率:40-300转/分 无级可调,自动保持 功率: 电机80W 控制电源20W 整机总功率100W 噪声: 在300转/分时距机前1米处A级噪声<60db 外观尺寸: 420*340*200 |  |
| DZ-360超大型振荡器 | 总容量: 500ml*360只(旋转)30毫米 振荡频率: 0-250转/分 体积: 1600*1400*1400(长*宽*高) 功率: 1000W |  |
| SHZ-88型往复式水浴恒温振荡器 | 容量: 100*16只 200mL*9只 16.5mm*240只弹簧架升降距离50mm 控温范围: 室温+5度-90度(任意可调,自动保持,数显) 控温精度: ±0.2度-±0.4度 振荡频率: 40-300次(数显) 振幅: 20mm 水平N 功耗: 整机1100W 加热器1000W 电源: AC220V 50HZ 5A 整机尺寸: 640*410*360 |  |
| DHZ-CA型大容量恒温振荡器 | 震荡频率：30-280 振幅：26mm 最大容量：3000ml*8或1000 ml*16或250 ml*60 定时范围：0-999 分恒温范围：室温±5度~60度 温度精度：0.2度 温度均匀度：±0.5 输入功率：750W 500W 外型尺寸：120*70*90 重量：160kg 电源: 220V 50HZ |  |
| DHZ-DA型大容量冷冻恒温振荡器 | 振荡频率: 30-280 振 幅: 26mm 最大容量: 3000ml*8或1000ml*16或250ml*60 定时范围: 0-999分 恒温范围: ±5-60度(室温25度时) 恒温精度: 0.2度 温度均匀度: ±0.5度 输入功率: 750w外形尺寸: 120*70*90 重 量: 180kg 电 源: 220v 50Hz |  |
| DDHZ-300台式回旋恒温振荡器 | 容量: 250mL*14 振荡频率: 40-250次/分 振幅: 30mm(旋转) 培养室温度: 从室温-50度(±0.1度任意选定,自动恒温), 整机功率:400W 功率损耗: 加热器300W 整机尺寸: 430*650*470 电源: 220V 3A |  |
| DHZ-C大容量恒温振荡器 | 最大容量: 6*5000mL(可根据用户要求调换) 转速: 40-200P、R、M无级可调,数显 培养室温度: 从室温-50度±5度任选 噪声: 最高速运转,机前1米A声级<50db 体积: 1300*650*700 电源: 220V 50HZ 功率: 300W |  |
| THZ-C恒温振荡器 | 最大容量: 6*1000mL(可自由调换) 转速: 30-250R、P、M无级可调,自动保持(数显) 培养室温度: 从室温-60度±0.1度任选(数显) 噪声: 最高速运转,机前1米A声级<50db 灯光: 内装有普通照明灯,可对箱内进行光照处理 整机功率: 300W 加热器250W 整机尺寸: 500*610*490 电源: 单相220V 50HZ |  |
| LSHZ-300冷冻水浴振荡器 | LSHZ-300冷冻水浴振荡器 容量: 250mL*14 振荡频率: 40-250(旋转) 恒温温度: -10度-90度(室温25度,可加冷冻液) 功率: 1500W 压缩机280W 整机尺寸: 750*420*450(长*宽*高) 电源: 220V 50HZ |  |