| 型号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| SE 600X Chroma垂直电泳槽 | ※ 可进行PAGE、琼酯糖凝胶、2-D第二相电泳、等电聚焦电泳等 ※ 内置的热交换冷却系统保证凝胶温度在1℃-45℃，条带清晰不变形 ※ 可同时跑2块胶，如果选配隔板的话，最多可同时跑4块胶112个样品 ※ 胶大小为18x16cm或18x8cm，胶厚度有0.75mm、1.0mm、1.5mm可选 ※ 标配有2位制胶器，制胶方便，不渗漏，还可选配4位或10位的制胶器 ※ 弧形设计，两侧有舒适把手，便于把持、搬动等操作 |
| SE 600 Cooled标准型垂直电泳槽 | ※ 可进行PAGE、琼酯糖凝胶、2-D第二相电泳、等电聚焦电泳等 ※ 内置的热交换冷却系统保证凝胶温度在45℃ 以下，条带清晰不变形 ※ 可同时跑2块胶，如果选配隔板的话，最多可以跑4块胶112个样品 ※ 胶大小为18x16cm或18x8cm，胶厚度有0.75mm、1.0mm、1.5mm可选 ※ 外形尺寸（W x H x D）：32x29x14cm |
| Mini VE 小型多功能垂直电泳槽 | “麻雀虽小但五脏俱全”，Mini VE能跑2块10x10.5cm的垂直胶，满足大多数实验室的需求，而且还一机多用，配上转印槽后还能做电转。 ※ 胶大小10x10.5cm，可同时跑2块胶 ※ 内置制胶架，上缓冲液槽自带胶夹 ※ 选配转印模块即可做转印槽用，可增加2个转印模块，用300ml缓冲液45min可完成4块胶的转印 ※ 外形尺寸（W x H x D）：19.2x17.2x18.8cm |
| SE 250小型垂直电泳槽 | ※ 胶大小10x8cm ※ 氧化铝质板代替了玻璃板，热传导性更强，可得到更直的条带 ※ 内置热交换冷却器，散热更快 ※ T型隔条，操作更简便 ※ 可提供预制胶，简化实验操作 ※ 外形尺寸（W x H x D）：16.5x16x16cm |
| HE 99X Max 大型水平电泳槽 | HE 99X Max胶面积大，即使处理条带很多的核酸样品也能保证获得最好的条带分离效果，适用于各种核酸电泳实验。 ※ 胶盘宽15cm，长度有多种选择：15x10cm、15x15cm、15x20cm ※ 梳子有多种厚度、孔数可选，梳子背高度可调，可控制梳齿插入凝胶中的深度 ※ 紫外透光胶盘，便于观察分析结果 ※ 最多可同时跑60个样品，缓冲液量1.2L ※ 外形尺寸（W x L x D）：18.2x36x14cm |
| HE 33 Mini小型水平电泳槽 | 如果要快速分离DNA，小型水平电泳槽能为你提供快速、简便、经济的解决方案。 ※ 胶大小：7x10cm，完成一次电泳不超过20分钟 ※ 最多可同时跑32个样品，缓冲液量150-250ml ※ 胶盘底座填充有致冷物，在冰箱或冰浴中冷却后再跑胶，可有效保持凝胶的低温状态，即使用较高的电压进行快速电泳，也能保证得到非常直的条带 ※ 紫外透光胶盘，便于观察分析结果 ※ 外形尺寸（W x L x D）：13x24x10cm |

电泳电源：

型号：PS 2A200

技术参数：1.数字显示，最大设定值为电压220V，电流2000mA,功率220W，可一个单位递增调节

2.可存储3个预设程序，最长设定时间为99.59h

3.带有RS-232接口，可打印整个电泳过程中的所有参数变化情况

4.断电后可自动恢复，继续工作

5.90-265VAC，47-63HZ

原价：22164元

折扣价：18839.4元