匀浆器

| 型号 | 技术参数 | 图片 |
| --- | --- | --- |
| Pro手持式轻便型匀浆器PRO200 | 实验室少量样品处理最常用的匀浆器  样品处理量：0.03ml-2L  滑片式转速调节：5000-30000rpm  工作噪音：最大72dB  功率：125W  外形尺寸：5.4x20.3x4.4cm  重量：0.5kg  可选配各种转子和刀片容器  可选配匀浆器固定支架80-00200和样品固定支架80-00101  主机货号：01-02200 |  |
| 台式实验室用增强型匀浆器PRO350 |  匀浆效果介于PRO3000D和PRO400之间  样品处理量0.03 ml - 40 L 转速旋钮控制，LED数字显示：0-22000rpm  高扭矩变速电动机性能稳定  工作噪音：最大68dB  功率：754W  配有匀浆器固定支架PRO TRAC 外形尺寸：18.4x26.6x31.7cm  重量：14.5kg  可选配各种转子和刀片容器  可选配样品固定支架80-00100  主机货号：01-02350 |  |
| 台式工业用匀浆器PRO400 |  匀浆效果介于PRO3000D和PRO400之间  样品处理量0.03 ml - 40 L  转速旋钮控制，LED数字显示：0-22000rpm  高扭矩变速电动机性能稳定  工作噪音：最大68dB  功率：754W  配有匀浆器固定支架PRO TRAC  外形尺寸：18.4x26.6x31.7cm  重量：14.5kg  可选配各种转子和刀片容器  可选配样品固定支架80-00100  主机货号：01-02350 |  |
| 程序式控制匀浆器PRO PC系列 |  匀浆效果介于PRO3000D和PRO400之间  样品处理量0.03 ml - 40 L  转速旋钮控制，LED数字显示：0-22000rpm  高扭矩变速电动机性能稳定  工作噪音：最大68dB  功率：754W  配有匀浆器固定支架PRO TRAC  外形尺寸：18.4x26.6x31.7cm  重量：14.5kg  可选配各种转子和刀片容器  可选配样品固定支架80-00100  主机货号：01-02350 |  |