氢气发生器

| 名称 | 型号 | 参数 | 特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯水型高纯度氢气发生器 | TH-500 | 氢气纯度：99.999% 氢气流量：0-500ml/min 输出压力：0-0.4MPa 消耗功率：200W | 1、采用SPE固态电解质技术 2、无需用碱，直接电解纯水有效的保护色谱柱 3、采用进口离子膜 4、选用中惠普自行研制的专有技术 5、压力及流量均采用一体化的控制 6、自动水位控制，当缺水状态时，自动停机，有效保护电解池，延长使用寿命。 7、可满足国内外任何型号任何厂商生产的气相色谱仪的使用。 |
| 纯水型高纯度氢气发生器 | TH-300 | 氢气纯度：99.999% 氢气流量：0-300ml/min 输出压力：0-0.4MPa 消耗功率：150W | 1、采用SPE固态电解质技术 2、无需用碱，直接电解纯水有效的保护色谱柱 3、采用进口离子膜 4、选用中惠普自行研制的专有技术 5、压力及流量均采用一体化的控制 6、自动水位控制，当缺水状态时，自动停机，有效保护电解池，延长使用寿命。 7、可满足国内外任何型号任何厂商生产的气相色谱仪的使用。 |
| 小型全自动氢气站 | HS-8000 | 氢气纯度：99.999% 氢气流量：0-8000ml/min 工作压力：0.4MPa 消耗功率：2KW 外形尺寸：900×500×800 净 重：约100Kg | 安全可靠 自动流量跟踪 用于中心实验室集中供氢 可用于石化、半导体等行业 |
| 小型全自动氢气发生器 | SPH-150 | 氢气纯度：99.999% 氢气流量：0-150mL/min 工作压力：0.3MPa 消耗功率：50W 外型尺寸： 160mm×110mm×210mm 300mm×55mm×210mm 净 重：约1.5kg | 体积小、重量轻、纯度高、便于携带、全不锈钢外壳 |
| 高纯度氢气发生器 | GCD-1000 | 氢气纯度：99.999% 氢气流量：0-1000ml/min 工作压力：0.4MPa 消耗功率：400W 外型尺寸：460×360×350(mm) 净 重：约20kg | 全自动 防返碱 自动流量跟踪 可供多台色谱使用 |
| 全自动氢气发生器 | SPH-500A | 氢气纯度： 99.999% 氢气流量： 0-500ml/min 工作压力： 0.4Mpa 消耗功率： 250W 外型尺寸： 360×200×260 (mm) 净 重： 约 10Kg | 单级不锈钢过滤器，压力0.4Mpa，自动防反碱，纯度99.999% |
| 全自动氢气发生器 | SPH-500 | 氢气纯度： 99.999% 氢气流量： 0-500ml/min 工作压力： 0.4Mpa 0.6MPa 两档可调 消耗功率： 250W 外型尺寸： 370× 180×330 (mm) 净 重： 约 10Kg | 两级不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂（不需活化），纯度更高，压力0.4Mpa-0.6Mpa，自动防反碱，纯度99.999% |
| 全自动氢气发生器 | SPH-300A | 氢气纯度： 99.999% 氢气流量： 0-300ml/min 工作压力： 0.4MPa 消耗功率： 150W 外型尺寸： 360×200×260 (mm) 净 重： 约 10Kg | 单级不锈钢过滤器，压力0.4Mpa，自动防反碱，纯度99.999% |
| 全自动氢气发生器 | SPH-300 | 氢气纯度： 99.999% 氢气流量： 0-300ml/min 工作压力： 0.4Mpa 0.6MPa 两档可调 消耗功率： 150W 外型尺寸： 370× 180×330 (mm) 净 重： 约 10Kg | 两级不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂（不需活化），纯度更高压力0.4Mpa-0.6Mpa，自动防反碱，纯度99.999% |
| 全自动氢气发生器 | SPH-200 | 氢气纯度： 99.999% 氢气流量： 0-200ml/min 工作压力： 0.3MPa 消耗功率： 100W 外型尺寸： 200×140×290 (mm) 净 重： 约 6Kg | 体积小，重量轻，单级过滤，压力03Mpa自动防反碱，纯度99.999% |

高纯度氮气发生器

| 型号 | 参数 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| SPN-500A | 氮气纯度：含氧量<3ppm,露点-56℃ 氮气流量：0-500mL/min 工作压力：0.4MPa 消耗功率：200W 外型尺寸：360mm×200mm×260mm 净 重：约13kg | 纯度高、全自动、防反碱液、流量跟踪 |
| SPN-500 | 氮气纯度：含氧量<3ppm,露点-56℃ 氮气流量：0-500mL/min 工作压力：0.4MPa 消耗功率：150W 外型尺寸：370mm×180mm×330mm 净 重：约10kg | 纯度高、全自动、防反碱液、流量跟踪 |
| SPN-300A | 氮气纯度：含氧量<3ppm,露点-56℃ 氮气流量：0-300mL/min 工作压力：0.4MPa 消耗功率：150W 外型尺寸：360mm×200mm×260mm 净 重：约13kg | 纯度高、全自动、防反碱液、流量跟踪 单级不锈钢过滤器，，压力0.4Mpa，自动防反碱 |
| SPN-300 | 氮气纯度：含氧量<3ppm,露点-56℃ 氮气流量：0-300mL/min 工作压力：0.4MPa 消耗功率：150W 外型尺寸：370mm×180mm×330mm 净 重：约10kg | 纯度高、全自动、防反碱液、流量跟踪 |
| GCN-1000 | 氮气纯度：含氧量<3ppm,露点-56℃ 氮气流量：0-1000mL/min 工作压力：0.4MPa 消耗功率：400W 外型尺寸：460mm×360mm×350mm 净 重：约20kg | 纯度高、全自动、防反碱液、流量跟踪 |

| 名称 | 型号 | 参数 | 特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮氢空一体机 | NHA-500 | 氮气纯度：含氧量小于3PPM 露点-56℃ 氮气流量：0-300ml/min 0-500ml/min 氮气压力：0.4MP 氢气纯度：99.999% 氢气流量：0-300ml/min 0-500ml/min 氢气压力：0.4MPa 空气流量：0-2000ml/min 空气压力：0.4MPa 消耗功率：330W 外型尺寸：470×260×380(mm) 净 重：约30kg | 一体机特点：结构紧凑 使用方便 全自动操作 安全可靠 全不锈刚 氢气部分： 自动防返碱 流量自动跟踪 氮气部分： 自动防返碱 流量自动跟踪 空气部分： 高精度稳压 自动放水 完善的保护措施 |
| 氮氢空一体机 | NHA-300 | 氮气纯度：含氧量小于3PPM 露点-56℃ 氮气流量：0-300ml/min 0-500ml/min 氮气压力：0.4MP 氢气纯度：99.999% 氢气流量：0-300ml/min 0-500ml/min 氢气压力：0.4MPa 空气流量：0-2000ml/min 空气压力：0.4MPa 消耗功率：330W 外型尺寸：470×260×380(mm) 净 重：约30kg | 一体机特点：结构紧凑 使用方便 全自动操作 安全可靠 全不锈刚 氢气部分： 自动防返碱 流量自动跟踪 氮气部分： 自动防返碱 流量自动跟踪 空气部分： 高精度稳压 自动放水 完善的保护措施 |
| 氢空一体机 | HA-500 | 氢气纯度 99.999% 氢气流量 0-300ml/min 氢气压力 0.4Mpa 空气流量 0-2000ml/min 空气压力 0.4Mpa 消耗功率 275W 外型尺寸 470×260×380(mm) 净重 约 30Kg |  |
| 氢空一体机 | HA-300 | 氢气纯度 99.999% 氢气流量 0-300ml/min 氢气压力 0.4Mpa 空气流量 0-2000ml/min 空气压力 0.4Mpa 消耗功率 275W 外型尺寸 470×260×380(mm) 净重 约 30Kg |  |
| 氮空一体机 | NA-500 | 氮气纯度 含氧量小于3PPM 露点-56℃ 氮气流量 0-500ml/min 氮气压力 0.4Mpa 空气流量 0-2000ml/min 空气压力 0.4Mpa 消耗功率 375W 外型尺寸 470×260×380(mm) 净重 约 30Kg | 低噪音，自动放水，三支不锈钢过滤器 |
| 氮空一体机 | NA-300 | 氮气纯度 含氧量小于3PPM 露点-56℃ 氮气流量 0-300ml/min 氮气压力 0.4Mpa 空气流量 0-2000ml/min 空气压力 0.4Mpa 消耗功率 275W 外型尺寸 470×260×380(mm) 净重 约 30Kg | 低噪音，自动放水，三支不锈钢过滤器 |
| 氮氢一体机 | NH-300 | 氮气纯度： O[sub]2[/sub]小于3PPM 露点：-56℃ 氮气流量： 0-300ml/min 氮气压力： 0.4Mpa 氢气纯度： 99.999% 氢气流量： 0-300ml/min 氢气压力： 0.4Mpa 消耗功率： 330W 外型尺寸： 180×330×410(mm) 净 重：30kg | 三支不锈钢过滤器，体积小 |
| 氮氢一体机 | NH-150 | 氮气纯度： O2小于3PPM 露点-56℃ 氮气流量： 0-150ml/min 氮气压力： 0.4Mpa 氢气纯度： 99.999% 氢气流量： 0-150ml/min 氢气压力： 0.4Mpa 消耗功率： 150W 外型尺寸： 470×260×380(mm) 净 重： 约 30Kg | 三支不锈钢过滤器，体积小 |

全自动空气源

| 型号 | 参数 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| SPB-3S | 空气流量:0-2000ml/min 工作压力:0.4MPa 压力稳定性:<0.003MPa 消耗功率:175W 工作噪音:<35dB 外形尺寸:400X180X250 净重:约15Kg | 低噪音、自动放水、两级稳压、直流、低压启动、有效保护压缩机寿命；体积小、全不修钢、自动放水、高精度稳压、完善的保护措施 |
| SPB-3 | 空气流量： 0-2000ml/min 工作压力： 0.4MPa 压力稳定性： <0.003Mpa 消耗功率： 175W 工作噪音： <35dB (A) 外型尺寸： 420×250×350(mm) 净 重： 约 20Kg | 高精度稳压,自动放水,全不锈钢大储气罐,完善的保护措施 |
| GCK3302 | 空气流量： 0-5000ml/min 工作压力： 0.4MPa 压力稳定性： <0.003Mpa 消耗功率： 275W 工作噪音： <35dB (A) 外型尺寸： 420×250×350(mm) 净 重： 约 20Kg | 高精度稳压,自动放水,全不锈钢大储气罐,完善的保护措施 |

热解析仪

| 型号 | 参数 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| JX-2 | 温控范围：50—400℃ 控温精度：＜±0.5℃ 解析流量控制：0-500ml/min连续可调 热解析效率：≥85% 解析管规格：Φ6mm长>140mm各种标准吸附管 解析气纯度：≥99.999% 使用电压：(220±22)V,50—60Hz | 1、仪器升温速度快 2、控制精度高 3、简易、方便、快速更换解析管 4、可用于液体标定 |
| JX-1 | 温控范围：50—400℃ 控温精度：＜±0.5℃ 解析流量控制：连续可调 热解析效率：≥85% 解析管规格：Φ6mm 长60-150mm 解析气种类：常用N2 解析气纯度：≥99.999% 使用电压：(220±22)V,50—60Hz 环境温度：10—40℃ 环境湿度：85% 外型尺寸：300mm×255mm×180mm |  |

| 名称 | 型号 | 参数 | 特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气体净化器 | TF-2 | 三路过滤装置 | 主要用于各种材料分析、元素分析、环境分析和气相色谱等实验室，一起带有气源在工艺流程中对载气、辅助起和其它气源进行净化处理，提高气体纯度而专门设计的小型净化装置。 本仪器可串联或并联，带有开关阀，可根据需要填装不同的固体吸附材料，该装置可耐压0.8Mpa. |
| 气体净化器 | TF-1 | 三路过滤装置 | 主要用于各种材料分析、元素分析、环境分析和气相色谱等实验室，一起带有气源在工艺流程中对载气、辅助起和其它气源进行净化处理，提高气体纯度而专门设计的小型净化装置。 本仪器可串联或并联，可根据需要填装不同的固体吸附材料，该装置可耐压1Mpa. |
| 氢气提纯仪 | Pd-300 | 氢气流量：0-300ml/min 工作压力：0.4MPa 消耗功率：150W 外型尺寸：360×200×260(mm) 净 重：约10Kg | 采用钯、银、金、镍等贵金属合金，以粗氢为原料气(99.5%),利用钯合金只允许氢分子透过的特性，提取优于99.99999%的超纯度氢气。适用于进口色谱和痕量分析等高精密仪器使用。 |

| 名称 | 型号 | 参数 | 特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧气发生器 | SPO-600 | 氧气纯度：99.99% 氧气流量：0-600ml/min 工作压力：0.3MPa 消耗功率：400W 外型尺寸：400mm×260mm×450mm 净 重：约10Kg | 全自动 防返碱 自动流量跟踪 |
| 氘气发生器 | GCD-4300 | 氘气纯度：视重水的纯度而定 氘气流量：0-300mL/min 工作压力：0.4MPa 消耗功率：150W (250W) 外型尺寸：360mm×200mm×260mm 净 重：约10kg | 可根据需要定制大流量氘气发生器 |