JW系列笔记本翻盖寿命试验机

上海巨为仪器设备有限公司

SHANGHAI JU WEI EQUIPMENT CO.,LTD

前    言

感谢贵司选择了本公司的产品，本公司不仅给贵司提供质量优良的产品，而且将提供可靠的售后服务。

为确保使用人员之人身安全及仪器的完好性，在使用本仪器前请充分阅览此操作手册，确实留意其使用上的注意事项。本操作手册详细介绍此仪器之设计原理、依据标准、构造、操作规范、校正、保养、可能故障的情形及排除方法、电气图等内容。在本操作手册中如有提及之各种 “试验规定”、“标准”时均只作参考用，如贵司觉得有异议请自行检阅相关标准或资料。

特别声明：

- 本操作手册不能作为向本公司提出任何要求的依据。

- 本操作手册的解释权在本公司。

上海巨为仪器设备有限公司

地址:上海朱泾镇众益街369号

电话:021-57317132 57317137

传真:021-57314865

工厂华南地址:东莞市长平镇土塘第一工业区

电话:0769-86293911 86293912

传真:0769-81082513

目　录

安全上的注意──────────────────────3

壹、概论────────────────────────4

贰、仪器说明──────────────────────4-7

一、仪器结构──────────────────────4

二、控制面板及操作说明─────────────────5-7

三、仪器规格──────────────────────8

四、配件说明──────────────────────8

叁、保养程序──────────────────────9

肆、品质保证──────────────────────10

伍、备注────────────────────────11

安全上的注意

- 安全上的记号:

在本手册中,关于安全上的注意事项以及使用仪器时有下列重要的各显示事项,为了防止意外事故及危险,请务必遵守下列危险﹑警告﹑注意的记言:

危险: 此显示的项目,表示如不遵照,操作者有可能受伤害。

警告: 此显示的项目,表示如不遵照,有可能损坏仪器。

注意: 此显示的项目,表示为有可能影响测试结果和品质。

【注】 此显示,本产品在操作使用中之辅助说明。

- 在本仪器上,以下记号表示注意﹑警告。

|  | 警告记号 | 此记号表示在有必要参照操作手册的场所。 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险电压记号 | 此记号表示为高压危险。 |
|  | 接地保护记号 | 表示于本仪器上之接地端子。 |

壹、概  论

一、用途：

本机可模拟NOTE-BOOK（或转轴单体Hinge试验）在多次打开关闭上盖后，转轴是否仍具有保持力，或转轴阻力变大损坏塑胶本体。

二、原理：

控制方式：采用步进电机驱动，操作简单易学,角度、高度、速度均可调节,试验次数可设定。

贰、仪器说明

一、仪器外观图：

二、控制面板及操作说明：

高度调节夹具

通过调节螺丝来调节测试平台的高度

测试步骤：

- 检查机器上有无不相干产品，摆臂前后是否有足够空间，机器电源是否正确。

- 打开电源，进入触摸屏测试界面――手动测试界面――按后翻到合适位置按停止按钮停止。

- 将被测试验品置于工作台面上，确保台面为水平状态，将测试样品置于测试设备的测试台上，先固定好固定块，再将测试夹具与测试样品上盖连接锁紧。调节测试平台四角出的螺丝，使笔记本的转轴与试验机摆臂的转轴同心，同时保证平台水平

- 在手动测试界面内按前翻或点动前翻按钮归位到测试零点处并按角度清零按钮清零――返回测试主界面――进入工作参数设定界面――设置试验所需试验速度，角度，次数，暂停时间，批次，批次暂停时间（速度不能设置太快，或暂停时间太长，常规速度在15次/分钟以内，暂停时间0.5秒以内，批次及批次暂停时间不限）

- 返回主界面――进入自动运行界面按启动，开始测试，如试验中测试产品异常按停止键停止，重新调整测试产品的位置，或试验参数。如机器异常按电源按钮或急停按钮停机。

- 待测试结束（为设定次数到达，机器自动停机），关掉机器电源，取下被测转轴，判定其品质，如需测试下一产品，请重新装夹，否则请关闭机器电源。

。

警告: 此显示的项目,表示如不遵照,有可能损坏仪器。

三、仪器规格：

| 测定最大荷重 | 50kgf |
| --- | --- |
| 测试角度范围 | 2~1800 |
| 测试速度范围 | 2~20rpm |
| 设定次数 | 1~999999 |
| 机器重量 | 约100kg |
| 电源 | AC 220V 10A |

叁、保养程序：

- 应确保机器使用环境温度在：10~35℃以内，湿度在：35~75%RH以内；

- 应经常保持台面及机台外观清洁，电镀或金属部分表面应经常用WD-40防锈剂喷洒并擦拭干净；

- 经常检视运动部件螺丝有无松动，如有松动请将其锁紧；

警 告:        粘在机台上的杂料不可用硬具清理！以免刮伤油漆！

【注】如遇无法排除之故障，请与本公司客户服务部联系。

肆﹑品质保证

一﹑品质保证事项:

本试验机自出厂日期起免费服务一年(消耗品不在免费范围内,不含差旅费)。

二﹑免费服务之主要凭证:

当服务事项有争议时主要依我司出具之<保证书>为凭证。

故:1.请贵司妥为保存<保证书>,如有遗失应于一个月内与我司客服部联络报备。

2. <保证书>若经涂改或未加我司之印章,则无效。

三﹑遇下列情况,虽在有效保证期限内,亦得酌收技术或材料费:

1.由于天灾地变而损毁。

2.由于使用者之过失或操作错误以致故障。

3.未按规定使用电源电压导致损坏。

4.自行拆修以致损坏。

5.借给他人使用以致故障。

6.自行改装以致故障。

7.自行校正以至故障。

8.转移或运送不慎而故障。

9.远程地区之服务。

四﹑注意事项:

凡广东省地区以外之客户,不论是否在保证期间内,服务人员之交通费及出差费,概由客户支付。

伍﹑备  注

本册若有疏漏之处,须要加以补充或更正;以及试验机因改良创新,而变更设计;或是换装较优组件,而使用方法必须另外说明者,均载于本栏.

本册之编辑是为了协助贵厂了解本机之操作及应注意的事项,因此请妥为保管,以便必要时之参考.

本册中之例举﹑图解及规范,概以本册发布时之机种型式为准.

未经同意 禁止翻印

# Text boxes

操   作  手  冊

!

!

(

(

!

(

(

!

!