# Text boxes

- 主要特点

- 立式开门式结构，可实验物料的原位冻干，样品在冻干室内直接进行预冻和干燥。

- 带板层制冷功能，产品的预冻与大冻干机相似。

- 双压缩机复叠制冷，冷凝温度为-70℃，预冻温度低，有利于样品的速冻。

- 大屏幕液晶显示窗，曲线和数字形式显示工作时间、冷凝器温度、层析温度、样品温度、真空度。

- 可存储20个不同的冻干程序，每一个程序有20个干燥步骤，并存储冻干曲线。

- 可预置搁板升温曲线，实现升华过程的自动化，提高了冻干速度。

- 全中文数据处理软件，可通过计算机自动记录数据并生成冻干曲线

- 原装进口充气阀，可充干燥氮气或惰性气体。

- 自带USB通讯接口，可选配R485通讯接口。

VFD-2000冷冻干燥机

VFD-2000冷冻干燥机，冻干面积为0.2㎡，方箱结构，原位冻干。大屏幕液晶显示，可编程冻干曲线。适用于实验室样品冻干或小型生产。

VFD-2000冻干机采用了双压缩机复叠制冷，冷凝温度为-70℃，样品可直接在板层上预冻和干燥。

VFD-2000冻干机干燥装置为散装托盘式，可冻干散装的样品，或西林瓶。

- 技术指标

| 冷凝温度 | < -70℃ |
| --- | --- |
| 真 空 度 | < 13Pa |
| 冻干面积 | 0.2㎡ |
| 盘装物料 | 2 升 |
| 捕水能力 | 4kg/24h |
| 物料盘 | 390×275 |
| 搁板层数 | 2 |
| 搁板间距 | 77mm |
| 电源要求 | 220V 50Hz 1800W |
| 外形尺寸 | 652×700×1100mm |