FD-2B（原LGJ-18型）冷冻干燥机

# Text boxes

国产真空泵

FD-2系列冻干机，具备搁板加热功能，采用电加热器为制品提供热量。大屏幕液晶屏显示，可编程记忆冻干曲线。适用于实验室样品冻干或小型生产。

FD-2系列主机共有五种机型

◆FD-2     不带加热控制

◆FD-2A    普通加热型

◆FD-2B    压盖加热型

◆FD-2C    普通加热型带挂瓶

◆FD-2D    压盖加热型带挂瓶

应用范围：广泛应用于药品、生物制品、化工及食品工业。对热敏性物质如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物组织，冻干技术非常适用。

真空连接管

- 主要特点

- 带加热搁板，可预置搁板升温曲线，实验升华过程的自动化。

- 大屏幕显示曲线和数字，包括工作时间、冷凝温度、层板温度，样品温度，真空度。

- 双压缩机复叠制冷，冷凝温度为70℃

- 冷阱开口大，兼作物料预料室，预冻温度低，有利于样品的速冻。

- 冷阱为全不锈钢，冷阱内无盘管，光洁耐腐蚀。

- 专利设计导流筒，提高冷阱有效面积，快速冻干。

- 原装进口充气阀，可充干燥氮气或惰性气体。

- 可记忆20个用户程序，每个程序最多20段，并记忆冻干曲线。

- 采用安全加热电压，确保人身安全。

- 加热元件采用特殊材料制成，保证样品加热的一致性。

- 可选配USB通讯接口，或RS485通讯接口。

- 技术指标

| 冷凝温度 | < -70℃ |
| --- | --- |
| 真 空 度 | < 13Pa |
| 冻干面积 | 0.12㎡ |
| 盘装物料 | 1.2 升 |
| 样 品 盘 | Φ225mm 3层 |
| 冷阱尺寸 | Φ280×420 |
| 捕水能力 | 6kg/24h |
| 电源要求 | 220V 50Hz 1800W |
| 主机尺寸 | W540×D640×H920mm |