ET型标准采样设备

ETC-300土壤采样器

…………………………………………………………………………

ETC-1瓶式深水采样器

…………………………………………………………………………………………………………

ETT-2000双路大气采样器

江苏金坛市亿通电子有限公司

电话:0519-82616576  82616366    Http://www.eltong.com

# Text boxes

ETC-300土壤采样器

1:不锈钢心型壤土钻钻头：一次采样长度20cm，螺纹连接.
2:T型手柄：长35cm，螺纹连接.
3:延长杆：长50cm，带有刻度，螺纹连接.
4:延长杆：长100cm，带有刻度，螺纹连接.
5:刮刀：不锈钢材质，宽20mm用于刮取土样.
6:扳手：19×22mm，用于拆卸、安装采样钻.
7:手套：手背透气性好，牛皮材质.
8:钢卷尺：3米.
9:便携包：长110cm，用于装上述部件.

标准采样设备特点和用途:

- 《全国辐射环境监测和监察机构建设标准》要求环境监测配置:土壤采样器,水质采样器,大气采样器(标准采样设备),是为环境监测，卫生防疫部门研制的小型采样设备。该仪器能快速、准确地采集:土壤样品,水质样品,有害气体样品，为实验室化验提供依据.

- 本仪器是便携式仪器, 配有铝合金便携箱,方便工作人员携带.

- 采用直流或者人工操作,方便监测人员在没有交流电的情况下使用.

ETC-1瓶式深水采样器:

1:优质铝合金采样杆采样杆4根，每根长1米.
2:采样瓶2个，容积1000ml，透明PVC材质.
3:不锈钢控制阀1个.
4:拉线1根.

*也可以配置:吊桶式水质采样器(采样深度达20米)

ETT-2000双路大气采样器

1:采样流量范围：0.1-1.5Lmin（可扩充至2.0Lmin），精确度：±2.5%.双路大气采样
2:抽气泵负载：在阻力5.3kPa时，流量波动小于5%.
3:采样时间设置：0～24h（任意设置）.数字显示.

4:工作电压：交直二用,内置充电电池
5:功率：≤10W；噪声：＜60dB（A）.
6:外型尺寸：约220×160×140mm（长×宽×高）.
7:仪器重量：约1.5千克.