ETKC型空气采样装置

ETF-30D粉尘采样器

TMP-1500大气采样器

江苏金坛市亿通电子有限公司

电话:0519-82616576  82616366    Http://www.eltong.com

# Text boxes

ETF-30D粉尘采样器:

1: 微电脑定时控制，交直流两用

2：额定负载流量：5-30L/min

3：抽气负压：≥15000pa

4：流量精度：2.5级

5：连续工作时间：≥180 min

6：体积：213χ133χ150mm3

7：重量：3.2公斤

8：工作电压：交流220V或者直流10V

空气采样装置特点和用途:(用户可以根据需要任意任意选择配置)

- 《全国辐射环境监测和监察机构建设标准》要求环境监测配备:大气采样器,粉尘采样器,微生物采样器,也叫:空气采样装置.我公司生产的ETKC型是为环境监测，防疫部门研制的小型采样设备。该仪器能快速采集:有害气体样品，为分析环境质量提供依据.

- 任意选配:大气采样和微生物采样,或者:大气采样和粉尘采样

- 本仪器是便携式仪器,采用交直流电源,方便监测人员在没有交流电的情况下使用.

ETW-2型空气微生物采样器

- 采样泵恒流采样，采样流量5到 30 L/min可调,通常使用20升/分。

- 用蜡样杆菌芽胞制成的气溶胶。在标准的气雾室中测定其捕获率在95%以上。

- 定时器的定时范围：1-999分可调，误差不大于±5‰（千分之五）。

- 供电方式为交流220V±10%，50HZ。

- 消耗功率≤45W。噪声≤ 68ab。

- 体积：290×220×200mm。重量：7Kg

TMP-1500大气采样器

1:采样流量范围：0.1-1.5Lmin（可扩充至2.0Lmin），精确度：±2.5%.
2:抽气泵负载：在阻力5.3kPa时，流量波动小于5%.
3:采样时间设置：0～24h（任意设置）.
4:工作电压：交直流二用,
5:功率：≤10W.      噪声：＜60dB（A）.
6:外型尺寸：约220×160×70mm（长×宽×高）.
7:仪器重量：约1千克.