基因扩增仪, TC-3000

节省空间；快速加热；业界证明的高性能；快速编程； PC控制，可联网；

体态玲珑，节省空间 : 世界最畅销的基因扩增仪之一。 占地面积仅为 561cm 2 ， 使 TC-3000 在占用空间方面极为经济。

快速加热 : 利用最新的 Peltier 技术， TC-3000 升温速率为 3.6ºC/ 秒，降温速率为 2.0ºC/ 秒。

业界证明的高性能 : 从 1987 年开始的基因扩增仪制造经验保证 TC-3000 每次都能提供得到可靠的性能和质量。

加热盖 : 可调节加热盖 (100ºC - 115ºC)， 可减少样品蒸发的风险，可以启动或禁止使用。 加热盖只在加热块（区）设定到 35°C 以上时开始加热。

快速编程 : 现代直观编程和模板使创建最复杂的程序也很简单。

PC 控制和联网 : TC-3000 可与其他 Techne 基因扩增仪连在一起 ; 最多可有 32 基因扩增仪连接到一台计算机上。

其他属性： 温度范围 4 °C - 99°C

50 °C 时的加热块均匀度 ± 0.1°C ，确保最佳重现性；

密码保护：确保程序不被更改；

便携双电压：可变电压选择；

规格

| 加热块规格 |  |
| --- | --- |
| 0.5ml 容积 | 20 |
| 0.2ml 容积 | 25 |
| 加热块温度 |  |
| 最大升降温速度 | 3.6ºC/ 秒 |
| 50°C 时的加热块均匀度 | ± 0.1°C |
| 温度范围 | 4 -99°C |
| Peltier 电阻丝 / 加热块 | 4 |
| 加热盖 |  |
| 可选择加热盖温度 | 100 -115°C |
| 加热盖启动 / 禁用功能 | 有 |
| 编程 |  |
| 程序数量 | 80 |
| 编程显示器 | 4 线 字母数字式 |
| 电源故障时自动重新启动功能 | 有 |
| 尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) | 30 x 170 x 190mm |

订货编号

产品代码 		描述

FTC3/02 		TC-3000 基因扩增仪， 用于 25 x 0.2ml 微量试管， 230V；

FTC3/05 		TC-3000 基因扩增仪， 用于 20 x 0.5ml 微量试管， 230V ；

FTC3/02/B 		TC-3000 加热块，用于 25 x 0.2ml 微量试管 ；

FTC3/05/B         	TC-3000 加热块，用于 20 x 0.5ml 微量试管 ；