WMG-1型迈克尔逊干涉仪

WMG-1型迈克尔逊干涉仪采用铸铁基座为实验平台，实验更加简单、可靠。主要应用于高校普通物理实验中观察光的各种干涉现象和测量光源或滤光片的波长值。

(1)观察点光源非定域干涉；

(2)观察等倾干涉条纹；

(3)观察等厚干涉条纹；

(4)观察白光干涉现象；

(5)测定光源或滤光片的波长（例：He-Ne激光、钠光）；

(6)测定钠黄双线波长差；

(7)测量透明介质薄片折射率；

(8)测量透明气体折射率。

技术指标：

动镜移动精度（微调）：0.0004mm

动镜移动精度（粗调）：0.01mm

动镜移动距离（微调）：1mm

动镜移动距离（粗调）：12mm

分束板和补偿板平面度：≤1/20λ

激光输出功率：0.8-1mW

测量精度：当条纹计数大于100时，测定单色光波长的相对误差≤2%

仪器外型尺寸(mm)：390×390

系统成套性

迈克尔逊干涉仪主机

He-Ne激光器

一维可调升降底座

可选附件

低压钠灯

白光源

气室部件（气室、压力表、压气球）