壹. XD-118B微電腦式液壓萬能材料試驗機

本系列萬能材料測試機廣泛適用於各種金屬材料及非金屬材料、成品、結構物等，測試其抗拉、壓縮、抗折、彎曲強度及延伸、剪力、撕裂、剝離、水泥建築壓力硬度等各項物性測試性能。

一、主機結構規格※高剛性FCD材質一體鑄造堅固耐用

A.機台容許最高荷重:50ton（10ton  20ton  30ton  50ton以內自選）。

B.容量分段:Auto Rang各分段精解度1/200000。

C.試驗空間:拉伸試驗、壓縮試驗700 mm(H)、抗折彎曲

試驗500 mm(H)。

D.可夾持試片範圍:圓棒∮8～∮40mm，平板0～35 mm(D)×50 mm(W)。

E.油壓缸行程:250 mm※採用高精密無油封油壓缸。

F.聯板升降速度:約300 mm/min。

G.試驗台空間:約450×580 mm

H.全程位移:解碼器1000P/R，精解度=0.04 mm。

I.安全裝置:過載緊急停機裝置、漏電自動斷電裝置。

J.使用電源: 3∮220V 60HZ或3∮380V 50HZ(自選)。

K.機台尺寸:a. :400*580*1600mm。

二、控制系統:比例式流量油壓控制系統(單閥式)，自動壓力補償、配合高精度無油封壓力缸可在270℃內作 RETUNR、HOLD、LOAD等功能

1.顯示方式: 微電腦顯示

2.控制功能:

1.定荷重控制:到達預定拉壓力時自動控制機臺停止穩定

2.長度單位:提供mm、cm、inch三種單位動態互換。

3.力量單位:提供Kg、g、lb、N、KN、Ton 六種單位動態互換。

4.顯示位元數:可隨使用者設定更改至小數點三位。

3.機台重量:約850kg。

七、附件: 1.現場人員操作指導說明

2.中文說明書及一年保固書

八、服務承諾: 壹年內免費維修,整機終身服務!

免費送貨到貴公司安裝調試及人員操作培訓！

服務時間：自接報修時起24小時之內現場處理