信任达仪器(上海)有限公司 XIN REN DA INSTRUMENT (SHANG HAI) co., ltd ISO9001 NO.AJA00/2053 总公司：台北市内湖区瑞光路583巷8号 上海联络处：上海市金沙江路1628弄绿洲中环中心5号楼5楼 TEL: 021- 32513166 32513188 32513118 FAX: 021-32513133 E-MAIL：shanghai@shxrd.com

报 价 单

客户名称:巴斯夫应用化工有限公司

部门代表：范小姐

联络电话：021-38655151 傳 真:021-38652308

日期： 2009-03-11 币别： 人民币￥63800 第一页：

(含税6%)

详细规范:

本机是根据国际标准、国家标准制造,主要对天然皮革、人造 革、合成革类在低温条件下对皮革表面的粒面涂层进行耐屈挠试 验.该机工作效率高,它以一定速度通过控制电路可任意造反屈次数, 计数范围为1-99999次,当主机反复启停时,屈挠次数仍能累计,但己 经启动便可连续自动工作,在达到预定屈挠次数时可自动停车,具有 灵敏度较高、抗干挠能力强、反映敏捷、耗电少的优点.

一.型 号:XD-220立式视窗型低温皮革耐挠试验机

机器尺寸:

测试区尺寸 : 50x 60x 50CM (W x H x D)

二.测试范围:(依目录之温度比对图形为主)

温度: -30℃

三机器精度:

1.解析精度:

温 度: ±0.2℃

2.控制精度:

温 度:(+/-) 0.3

四主要技术参数: 1. 上夹具摆角:22° 30′ (5) 2. 夹具摆动次数: 100±5(次/分) 3. 结构型式: 为三轴夹9位式 4. 采样尺寸: (长*宽)70mm*45mm 5.夹具6组(注:12只)

五械板金结构:

1.内箱材质:SUS#304 耐高低温不锈钢板.

2.外箱材质:SUS#304 高张力,经薄膜游离层表面处理之不锈钢.

3.保温材质:高强度 PU 发泡与高密度之玻离纤维棉.

4.防汗机件: 以系统Ｋ型管之热能作防汗处理

5.风路机件:

a.采用风扇马达 + 铜质加长轴心 + 耐高低温之

铝合金多翼式结构循环风扇,以达强制对流垂直扩散循环.

b.风口可调式侧吹出风口及回加装护网回风口.

6.测试门与机体采双层耐高低温之高张性 Silicon Packing ,

以确保测试区之密闭.

7.机器底部特殊手握槽,方便搬运.

8.测试窗口采用多层防爆玻璃,内侧胶合片式加热除雾器.

照明设备使用新式 PL 型日光灯.

9.测试区内使用不锈钢可调式活动盘架二只.

10.测试孔(机器左侧,50 mm)可外接测试电源线或信号线使用.

(孔径或孔数须增加属 OPTION 配备)

11.排水系统使用回涡型及 U 型积沉装置排水.

六冻系统:

1.欧洲原装进口高效率省型冷冻压缩机. .(法国泰康)

2.全系统使用 R404 环保冷媒. .(美国杜邦)

3.全系统管路均作通氮加压 24H 检漏测试

4.加温、降温系统完全独立

5.内螺旋式 K-TYPE 冷媒铜管

6.波浪状鳍片型强迫送风冷凝器

7.斜率式 FIN -TUBE 蒸发器

8.原装进口电磁阀;干燥过滤器;膨胀阀等冷冻组件

9.所有冷冻系统动作程序,完全由微电脑控制器控制,可达最高效率及省

电的优点.

七路控制系统:

1.韩国进口薄膜按键式(可程序) ,可任意设定条件.(TEMT)

2.具有断电记忆装置.

3.具有自我校正温度基准点之功能.

4.温度传感器采用 DIN PT-100Ω (白金感应).

5.温度控制均采用 P.I.D. + S.S.R. 系统同步协调控制,可提高

控制组件与接口使用之稳定性及寿命.

6.按键式设定、数字直接显示直读,所有条件完全由微

计算机自动锁定.

7.具有 P.I.D. 自动演算之功能,可减少人为设定时所带来之不便.

8.在设定或运转中,如发生错误时,会提供警示讯号.

9.停电记忆装置五年.

10.控制器具有记录讯号端输出,可联接温湿度记录器.(此配备为 OPTION)

八全保护系统:

1.附有无熔丝保护开关

2.超温、断水时,机器警示灯指示,自动关机,故障未排除时,无法开机.

3.冷冻压缩机附超温与过负载保护装置.

4.风扇马达加装过电流保护器.

九电 源: 单相 AC380V..

十.机器全系统保固壹年.

十一交货期二十天以内

十二验收期限七天

十三付款办法: (1) 订购时请付总价之50%订金

(2)货到请付总价款之40%现金

（3）试车调整完成后一次付清

十四随机资料: (1) 操作说明书,电路图.

(2) 保固书.

(3) 人员操作训练. (4)沖刀1個

P.S.:(1)操作环境需在室温30度以下而且通风良好。

联系人：詹任民(13370292318)