K1060型高效毛细管电泳仪

高效毛细管电泳是一类以毛细管为分离通道、以高压直流电场为驱动力的新型液相分析技术，是分析科学中续高效液相色谱之后的又一重大进展，它使分析科学得以从微升水平进入纳升水平，并使单细胞乃至单分子分析成为可能，使长期困扰我们的生物大分子如蛋白质的分离分析也因此有了新的思路。该仪器可用于对有机化合物、无机离子、中性分子、手性化合物、蛋白质和多肽、DNA和核酸片段的分析。

性能参数

紫外检测器

- 光路系统：进口设计衍射光栅单色仪，进口光电池

- 灯源：日本滨松L6302氘灯，边缘滤波，370nm

- 波长范围：190-740nm

- 带宽：Δλ≤8nm

- 波长精度：±1nm

- 灵 敏 度：2×10-5AU在254nm,t=1s

- GLP功能：详细报告，点灯时间和点灯次数

- 噪    声：±5×10-5AU

- 基线漂移：1×10-3AU/h

- 检 测 限：≤1×10-6g/ml

- 定量重复性：RSD%≤3.0%

- 定性重复性：RSD%≤1.3%

- 毛细管的最小长度：25cm

高压电源

- 输出电压范围：35KV（可选30KV、-30KV），连续可调

- 输出电流范围：小于0-1000μA

- 电压输出误差：≤0.5%

- 电流输出误差：≤0.5%

- 时漂：≤0.05%

- 温漂：≤0.05%

仪器特点

- 分离效率高，分析速度快，检测灵敏度高

- 试剂用量少，样品预处理简单

- 检测范围宽

- 短路保护：关断自恢复保护

- 可变波长选择，190－740nm连续可调

- 进样方式：电进样 0－35KV可调，

- 液晶屏幕显示，轻触面板

- 可进行波长扫描，自动归零，简单易学