VITLAB的移液产品采用WALU品牌， 提供数字瓶口滴定器，刻度瓶口分液器，移液控制器等多种产品。其中数字瓶口滴定器采用连续移液方式，滴定过程更加平顺，易于操作和控制。

德国 VITLAB 连续式数字滴定器

――――最准确,功能最完善的数字滴定器

标准配置： Continuous E和Continuous RS数字滴定器, 标准GL45螺口 GL45/S40,GL45/38,GL38/32转接口各一个,220-350mm可伸缩进液管一根1.5V微型电池两个 Continuous E和Continuous RS电子滴定器不象普通玻璃测定器那样操作繁琐，也不象专业滴定系统那么昂贵．它体积小，电池寿命长，适用在狭小和远离电源的地方使用．数字显示消除了人为计数所带来的误差和计算体积时产生的误差．Continuous E和Continuous RS是您在实验室和室外工作时的理想选择． 本仪器可高温灭菌 （必须在完全清洗之后） 世界专利双活塞无脉冲设计,充填与滴定同步进行，滴定前不需要再做充填动作 多功能回流阀，使用前不会浪费一滴试剂. 倾斜式面板并具可360度回转超大型液竟显示. 最小读数 0.01 ml，最大滴定量可累计至999.9ML 易于校正,按照GLP和DIN EN ISO8655/6标准不用任何工具,即可校正. 滴定器接触部分皆为硼矽玻璃/PTFE， ETFE ，PFA， FEP 铂铱合金.具抗强酸强碱之功能. 排液管可处于任何方位,因而试剂瓶标签可始终处于可视位置. 适用于任何试剂瓶:可直接用于45毫米螺纹颈瓶,另配有聚丙烯接口可适用于常用规格的试剂瓶.

技术数据:

货号 最小读数 准确率≤±① 误差系数≤② 手轮每转1圈 价格 ml % ul % ul ml 元 1620506 0.01 0.2 50 0.1 25 2.5 11800 1620507 0.01 0.2 100 0.1 50 5.0 11800 * 1620906是在滴定体积为25ml时测得，1620907是在滴定体积为50ml时测得．

德国 VITLAB 瓶口移液器

| 标准配置： Genius瓶口移液器（Simplex瓶口移液器或者Simplex Fix瓶口移液器）1个 3个PP的瓶口适配器,1根200-350mm可调进液管，1个安装工具，使用手册1本，校准证书1份 本仪器可高温高压灭菌121℃ （必须在完全清洗之后） 多功能回流阀，使用前不会浪费一滴试剂. （Genius具此功能） 易于校正,按照GLP和DIN EN ISO8655/6标准不用任何工具,即可校正（Genius具此功能）. 整个移液器采用高品质材料PTFE， ETFE ，PFA ，FEP，具抗强酸强碱之功能. 排液管360°旋转,因而试剂瓶标签可始终处于可视位置. 适用于任何试剂瓶:可直接用于45毫米螺纹颈瓶,另配有聚丙烯接口可适用于常用规格的试剂瓶. Genius瓶口移液器（带安全回流阀，可校准，可调）: 订货号 体积范围(ml) 最小刻度(ml) 精度 误差 1605903 0,1 - 2,5 0.05 0.5% | 0.1% 1605904 0,5 - 5,0 0.10 0.5% 0.1% 1605905 1,0 - 10,0 0.20 0.5% 0.1% 1605906 2,5 - 25,0 0.50 0.5% 0.1% 1605907 5,0 - 50,0 1.00 0.5% 0.1% 1605908 10,0 - 100,0 2.00 0.5% 0.1% Simplex瓶口移液器（不带安全回流阀，不可校准，可调）: 订货号 体积范围(ml) 最小刻度(ml) 精度 | 误差 1601903 0,1 - 2,5 0.05 0.5% 0.1% 1605504 0,5 - 5,0 0.10 0.5% 0.1% 1605505 1,0 - 10,0 0.20 0.5% 0.1% 1605506 2,5 - 25,0 0.50 0.5% 0.1% 1605507 5,0 - 50,0 1.00 0.5% 0.1% 1605508 10,0 - 100,0 2.00 0.5% 0.1% Simplex Fix瓶口移液器（不带安全回流阀，不可校准，不可调）: 订货号 规格（ml） 精度 误差 1602502 1.0 0.5% 0.1% 1602504 5.0 0.5% 0.1% 1602505 10.0 0.5% 0.1% |
| --- | --- | --- |

Piccolo1&Piccolo2 微量固定瓶口移液器

――――专为生物，医学领域微量移液设计的移液器

Piccolo1&Piccolo2微量固定瓶口移液器是vitlab公司专为生物，医学领域微量移液设计的移液器，不需使用一次性吸头，是你连续移液的最佳选择． 精确 单手操作 重量轻 出液管可360℃旋转 适用于GL28瓶口 应用范围广泛，因全部采用高品质材料，如PTFE,FEP,硼硅酸玻璃，铂铱． 订货号 移液体积（ul） 精度≤±% 误差≤±% 1610501 100 3.0 0.4 1610503 250 2.0 0.4 1610504 500 1.5 0.3 1610506 1000 1.0 0.2 1611503 100 / 250 2.0 0.4 1611506 500 / 1000 1.0 0.2 1611508 1000 / 2000 1.0 0.2 电动移液控制器 适用于从0.1-100ml的大范围移液操作。 双重分配开关： 重力方式或者自动泵出方式 操作简单： 仅两个控制钮可进行轻松、准确的移液操作。 Pipet Top手动移液控制器 Pipet Top是上世界上最先进的手动移液控制器之一．其阀门系统的独特设计使气流更顺畅且便于单手操作．吸液排液控制杆可精确控制弯月形液面位置．疏水性滤膜防止液体侵入阀门系统．经济实用的Pipet Top移液器适用于从0.1ml至100ml的移液操作．

中国地区独家代理-----北京商河科兴仪器科技有限公司
联系人：李先生

Email：walu810@sohu.com

电话：010-58711950 51 52 53 55 56 57 58 59 ，传真：58711951转801

地址：北京市海淀区永丰基地永捷北路3号C座102邮编:100094