# CorrTestTM电化学工作站

CorrTestTM电化学工作站（电化学测试系统）是集电化学分析方法和电化学测试方法于一体的电化学通用仪器，具有独特的针对实验数据结果进行软件自动处理和分析功能。能完成循环伏安、阶梯伏安、脉冲伏安、溶出伏安等电化学分析方法；还可以完成恒电流（位）极化、动电位（流）扫描、任意恒电流（位）方波，多恒电流（位）阶跃、电化学噪声（电偶电流）、电化学阻抗（EIS）等电化学测试等功能，还可以进行线性扫描循环伏安（CV）、阶梯波循环伏安（SCV）、方波循环伏安（SWV）、差分脉冲伏安（DPV）和常规脉冲伏安（NPV）以及差分常规脉冲伏安（DNPV）等电分析方法。

测试系统控制与数据处理软件是基于Windows98/2000/XP操作系统的，用户界面遵守Windows软件的设计规则，容易安装和使用。系统软件为方便使用者提供了强大的功能，包括文件管理、全面的实验控制、灵活的图形显示、方便的图形放大和还原、多种数据处理功能、独有的实验数据结果分析功能、数据的存贮与打印等。系统软件具有良好的用户界面，命令行参数所用的电化学理论和方法都尽可能采用最为通用的电化学方面的术语，全中文菜单和界面，更方便地为教学和科研服务。

CorrTestTM电化学工作站拥有CS系列产品（CS120，CS150，CS300，CS330，CS310，CS350，CS360），可用于较大电流和较高槽压的电化学测量和应用，例如电池、电分析、腐蚀、电解、电镀等。仪器由数字信号发生器（DDS）、直接数据存储器（DMA）和恒电位仪/恒电流仪组成，电流/电位同步数据采集。仪器的电流输出范围为(2A，槽压为(21V。电压控制范围：(10V；电流控制范围：(2.0A；电流测量下限低于10pA。

CorrTestTM电化学工作站采用恒电流阶跃直接测量高阻体系介质电阻（如混凝土或涂层等介质电阻），可对溶液电阻进行实时或软件补偿；可对测试曲线进行数字平滑，能对极化曲线进行电化学参数解析，可计算极化电阻Rp值，Tafel斜率ba，bc值，交换电流密度icorr，腐蚀速率，还可计算统计噪声电阻Rn，并可将图形以矢量方式拷贝到Microsoft Word 97/2000文档中。CorrTestTM电化学工作站采用USB或RS232串行口与计算机通讯，设备安装简单，即插即用。

外形尺寸：36.5cm(宽)(30.5cm(深)(16cm(高)                      仪器重量：6.5Kg

# 应用领域

1）研究电化学机理；物质的定性定量分析；

2）常规电化学测试，包括电合成、电沉积(电镀)性能评价；

3）功能和能源材料（电池、超级电容器、纳米材料、生物传感器等）的机理和制备研究；

4）缓蚀剂、水质稳定剂、涂层以及阴极保护效率快速评价以及氢渗测试等；

5）金属材料在导电性介质（包括水/混凝土等环境）中的腐蚀电化学测试。

# 仪器配置

1) 仪器主机1台；

2) 白金电极、参比电极、工作电极及专用电解池各1支（套）；

3) 模拟电解池1个；

4) USB数据线1条；

5) 噪声测量专用电缆线1条；

6) CorrTestTM 测试与分析软件安装盘 1张。

# 仪器展示

图. 全微机控制的CorrTestTM 电化学工作站及专用电解池

# 技术指标与功能方法

硬 件 参 数 指 标

| 恒电位电位控制范围：±10V | 恒电流控制范围：±2.0A（CS330：±5.0A） |
| --- | --- |
| 电位控制精度：0.1%×满量程读数±1mV | 电流控制精度：0.1%×满量程读数 |
| 电位分辨率：10(V(>100Hz), 2(V(<10Hz) | 电流分辨率：10pA |
| 电位上升时间：﹤1(S(<10mA),<10(S(<2A) | 辅助数据采集24位@10KHz,16bit@2MHz |
| 参比电极输入阻抗：1012(¦¦50pF | 电流量程：2A～200nA, 共8档 |
| 槽压：21V | 最大输出电流：2.0A |
| CV 和LSV扫描速度：0.01mV～10000V/s | 电流扫描增量：1mA @1A/mS |
| CA和CC脉冲宽度：0.0001～65000s | 电位扫描时电位增量：0.1mV @1V/mS |
| SWV频率：0.001～100KHz | DPV和NPV脉冲宽度：0.0001～1000s |
| AD数据采集：16bit@1MHz, 24bit @100Hz | CV的最小电位增量：0.075mV |
| 电位和电流测量低通滤波器 | 电流与电位量程：自动设置 |
| 接口通讯模式:USB2.0 |  |

电化学阻抗测量指标

| 信号发生器 |  |
| --- | --- |
| 频率响应：10(Hz~115KHz (CS350) | 交流信号幅值：0mV~2500mV |
| 直流偏压：-10~+10V | DDS输出阻抗：50( |
| 波形：正弦波，三角波，方波 | 正弦波失真：<1% |
| 扫描方式：对数/线性，增加/下降 | 最大负载电容：1nF；最大负载电感：10(H |
| 信号分析器 |  |
| 积分时间： 最小值：10mS 或者一个循环的最长时间 | 最大值：106个循环或者105S 测量时间延迟：0~105秒 |
| 直流偏置补偿 |  |
| 电位自动补偿范围：-10V~+10V | 电流补偿范围：-1A~+1A |
| 带宽调整(Bandwidth) ： 自动或手动设置, 共8级可调 |  |

CS 系 列 仪 器 不 同 型 号 功 能 比 较

| 功 能 | CS120 | CS150 | CS300/CS330 | CS310 | CS350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开路电位-时间曲线（OCPT） | ( | ( | ( | ( | ( |
| 恒电位法（计时电流法, CA） | ( | ( | ( | ( | ( |
| 恒电流法（计时电位法, CP） |  |  | ( | ( | ( |
| 多电位阶跃（VSTEP） | ( | ( | ( | ( | ( |
| 多电流阶跃（ISTEP） |  |  | ( | ( | ( |
| 动电位扫描（极化曲线） | ( | ( | ( | ( | ( |
| 线性极化（LPR） | ( | ( | ( | ( | ( |
| 钝化回扫曲线（按击穿电流回扫） | ( | ( | ( | ( | ( |
| 动电流扫描 |  |  | ( | ( | ( |
| 任意恒电位方波 | ( | ( | ( | ( | ( |
| 任意恒电流方波 |  |  | ( | ( | ( |
| 恒电流仪（CS300） |  |  | ( | ( | ( |
| 循环伏安法（CV） | ( | ( | ( | ( | ( |
| 阶梯伏安法（SCV） | ( | ( | ( |  | ( |
| 差分脉冲伏安法（DPV） |  |  | ( |  | ( |
| 常规脉冲伏安法（NPV） |  |  | ( |  | ( |
| 方波伏安法（SWV） |  |  | ( |  | ( |
| 交流伏安法（ACV） |  |  | ( |  | ( |
| 溶出伏安法 |  |  | ( |  | ( |
| 常规差分脉冲伏安法（DNPV） |  |  | ( |  | ( |
| 差分脉冲电流检测（DPA） |  |  | ( |  | ( |
| 双差分脉冲电流检测（DDPA） |  |  | ( |  | ( |
| 电化学阻抗(频率扫描) |  |  |  | ( | ( |
| 电化学阻抗(单频时间扫描) |  |  |  | ( | ( |
| 电化学噪声测量 |  | ( | ( | ( | ( |
| 电偶腐蚀测量 |  | ( | ( | ( | ( |
| 氢渗透监测 | ( | ( | ( | ( | ( |
| 腐蚀速率计算 | ( | ( | ( | ( | ( |

售后服务：1、质保期1年。

2、提供终身维修，收取配件成本费，免维修费。

3、免费提供软件升级。

4、仪器在运输过程中造成的损坏由供货方承担。

# 测试实例

| 图1. 430不锈钢在1mol/L H2SO4溶液中的钝化曲线(按ASTM标准G5-94) | 图2. Q235钢在500mg/L的HCl水溶液中极化曲线 (测试温度为23℃,采用SCE为参比电极) |
| --- | --- |

| 图3. 钛基非晶态合金和不锈钢在3%NaCl溶液中的动电位极化曲线，扫描速率为1 mV/s | 图4. Pt电极在1mol/L H2SO4溶液中的循环伏安曲线,(采用SCE为参比电极) |
| --- | --- |

| 图5. Pt电极在0.001mol/L K4[Fe(CN)6] +0.5mol/L KCl溶液中的循环伏安曲线（0.2V/s） | 图6. 恒电流阶跃计算混凝土电阻Rs和钢筋混凝土界面电容Cdl |
| --- | --- |

(a)  0hr                                    (b) 2hr

图7. 16Mn钢在0.05mol/L Cl-+0.1mol/L NaHCO3溶液中的电化学噪声

图8. 单时间常数的RC电路的EIS

图9. 低碳钢在0.1mol/LNaHCO3溶液中的阻抗谱(由钝化膜内扩散引起的Warburg阻抗)