Questron QAsh1800型微波消解仪

- 产品简介

加拿大Questron成立于1989年，致力于制造和销售并提供实验室分析仪器运用于环境，医药，自然资源，生产，农业，政府实验室，教育等各个领域。

微波灰化技术是一个创新的样品前处理的方法，利用抗热的密闭腔体，用于替代传统的灰化技术，利用微波技术来提供加热，使得灰化速度提高，并且减少了能量的损耗，更加彻底，增加样品的处理量。洁净的工作环境，使得使用者更加安全。不同于湿法酸消解，监测灰化的重点是处理过程比较简单，实验室日常工作非常通用，通常用于过程及质量控制的应用。应用范围非常广泛，如石油工业，制药业，食品工业，塑料制品制造业，污染物治理方面。作为微波消解系统的生产者，Questron运用其微波消解系列的生产及研发的经验，进行了灰化技术的研发。QAsh 1800 相比于普通的灰化炉，是一套卓越的，高效的灰化系统。QAsh 1800 可以提供更好的方法将灰化过程进行量化，运用QAsh 软件，在Windows® XP™ 和Windows®2000™ 工作系统下，进行控制和监控。利用微波作为QAsh 1800热源，灰化所耗的时间，可以减少90%以上，从而，提高处理样品的效率。QAsh 1800 使用QAsh软件，利用微波，功率为1800W，可以使得10个样品，在1个小时内上升温度至1200°C 。

- QAsh 18000的技术优势

提供更舒适的操作环境

首先，QAsh 1800 微波灰化系统加热样品，不会使得整个实验室的温度上升，QAsh 1800 微波灰化系统，陶瓷炉腔材料是极好的绝热材料。所以，它能允许微波能量进入并包围样品，保持加热样品，防止热量损失或者散失盗实验室中。这当然会减少空调的费用，使得整个操作环境比较舒适。

更加快速和干净的灰化过程

许多样品可以在灰化处理过程中，会产生大量的烟雾和有害气体，如果泄露进实验室的话，会对人体造成很大的伤害，使用QAsh 软件进行控制，QAsh 1800内置式强排风系统可以将所有的有害气体通过排气管排至通风处或进行其他处理。此外，压缩空气或氮气可以被引入腔体，这样，可以驱赶烟雾使得整个内腔洁净。

- QAsh 1800 软件

QAsh软件，可以让客户设定一批灰化的样品控制程序，并且监控整个灰化的过程，样品在精确的温度控制下，进行升温和保持，可进行多步的程序设定功能，除此，软件可以控制吹风机马达和流动空气。这样，可以有效的达到高精确度，高重复性灰化样品控制，所有的样品灰化数据都可以收集并且储存在硬盘中进行存档，也可以用于制图或者制表，不同批次的灰化存档文件，可以用来满足不同的样品的灰化。如果需要，样品的灰化过程中的参数可以在运行过程中随时进行更改和修正。

- QAsh1800技术参数

| 微波炉体 |
| --- |
| 最大功率输出 | 1800w |
| 工作频率 | 2450MHz |
| 电源规格 | 208V, 60Hz, 20A |
|  | 220V, 50Hz, 20A |
| 控温范围 | 20℃—1200℃ |
| 控温精度 | ±5℃ |
| 排风装置 | 150CFM |
| 环境温度 | 5℃—40℃ |
| 环境湿度 | 10%—80% |
| 尺寸（宽×厚×高） |
| 外形尺寸 | 55×63×46cm |
| 内部尺寸 | 36×41×27cm |
| 陶瓷炉腔 |
| 外部尺寸 | 32×27×20cm |
| 内部尺寸 | 22×14×10cm |
| 重量(包括箱体) | 35kg |
| 温度传感器 |
| 类型 | R-type热电偶传感器 |
| 扫描时间 | 0.16秒 |
| 数据读取间隔 | 间隔5秒 |

- 灰化时间参考

| 样品名称 | 传统方法耗时 | 微波灰化耗时 | 节约时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丁基橡胶 | 1:30 | 0:20 | 78% |
| 炭黑 | 16:00 | 1:20 | 92% |
| 煤 | 4:00 | 0:30 | 88% |
| 焦 | 4:00 | 0:50 | 79% |
| 蛋黄 | 4:00 | 0:15 | 94% |
| feed | 2:10 | 0:10 | 93% |
| 石墨粉末 | 4:00 | 0:35 | 85% |
| 高岭土 | 2:00 | 0:30 | 75% |
| 乳糖 | 16:00 | 0:30 | 97% |
| 石油烂泥 | 1:00 | 0:30 | 50% |
| 纸 | 1:00 | 0:10 | 83% |
| 宠物食物（罐装） | 5:20 | 0:08 | 98% |
| 宠物食物（干） | 1:30 | 0:25 | 72% |
| 聚酯 | 8:00 | 0:15 | 97% |
| 聚乙烯 | 1:15 | 0:15 | 80% |
| 果肉 | 3:00 | 0:10 | 94% |
| 废物烂泥 | 1:00 | 0:15 | 75% |