Questron QLAB8000型微波消解仪

- 产品简介

加拿大Questron成立于1989年，致力于制造和销售并提供实验室分析仪器运用于环境，医药，自然资源，生产，农业，政府实验室，教育等各个领域。

传统的湿法样品消解是一种旧的消解方法，消解结果容易受到环境等因素的影响，实验结果出现偏差。随着计算机技术及微波加热技术的日益成熟，能够节约时间、功能强大的微波消解系统进入了分析仪器领域。Questron公司的QLAB8000提供了高性价比且安全的消解方式-微波消解。作为消解系统中的高端部分，我们提供了高性能的工业级微波炉及崭新的经多次实验测试的消解罐（UHP和VHP）。QLAB8000包含了QWAVE4000上所拥有的全面的安全防护功能，系统还预存所有的EPA方法和NPDES方法，还提供了在线应用方法图书馆的强大功能，且QLAB8000的用户还可以免费享用Questron公司提供的系统自动升级和最新方法享用等服务。

- QLAB8000的技术优势

◆  在线应用方法图书馆

简单  只需选择应用方法并运行

便捷  存储超过100个消解方法

精确  为满足需求您的消解过程选择最佳消解程序

灵活  可在操作目录中添加您自己的消解方法

◆  在线EPA方法  无需前期条件摸索和方法校准，方便使用

◆  可控最大压力达到1500psi

◆  最高可控温度达到230℃

◆  自动功率控制

无需手动调节功率大小，微波功率将自动根据程序设置，依据当前温度或压力自动调节，并且功率为连续微波功率

- 数据存储和调用方便

存储完整程序，消解数据，自动生成图形，运用Windows XP或Windows 2000系统进行操作，PC笔记本电脑或台式电脑控制

  - QLAB8000 多重安全防护设置

- 装载Q-SensTM  光学温压双测传感器

业界首创的光学温压传感器，实现利用光学系统来检测温度和压强，实时可靠。通过对罐内温度的精确测定实现程序的完美执行，有效防止过热和过压的情况，为系统提供了一道强大的安全防线。

- OPGuardTM 过压安全防护装置。

- 内腔镀PTFE坚固设计。

- 工业级强度的腔体设计，坚固安全。

- 弹簧门插销设计，提供一个简单并有效的安全保护。

  - QLAB8000 多重安全防护设置

QLAB8000为客户提供了灵活的消解罐配置，包括UHP（极高压）和VHP（超高压），以满足不同客户的样品需求，具体参数如下：

|  | 高 | 容积 | 最大耐 受压力 | 最大控 制压力 | OPGuardTM 卸载压力 | 最高耐 受温度 | 使用最 高温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VHP | 17cm | 100ml | 69bar/1000psi | 43bar/625psi | 600psi±0/100psi | 300℃ | 230℃ |
| UHP | 22cm | 60ml | 151bar/2200psi | 103bar/1500psi | 1000psi±0/100psi | 300℃ | 230℃ |

  - QLAB8000技术参数

| 微波炉体 |
| --- |
| 微波消解系统最大功率输出 | 1200w |
| 磁控管频率 | 2450MHz |
| 电源规格 | 208V, 60Hz, 20A |
|  | 220V, 50Hz, 20A |
| 排烟能力 | 150CFM |
| 显示 | 高亮度LED |
| 尺寸（宽×厚×高） |
| 外形尺寸 | 58×61×64cm |
| 炉腔尺寸 | 39×34×30.5cm |
| 重量 | 75kg |
| 温度及压力控制 |
| 采用 Q-SensTM 温度和压力控制罐 |
| 温度传感范围 | 0℃~300℃ |
| 温度控制精度 | ±2℃ |
| 压力传感范围 | 50psi~1500psi |
| Q-SensTM | ±25psi |

  - QLAB8000应用范围

  - 建议应用方法

| 样品类型 | 样品量(grams) | 消解时间（hr:min） |
| --- | --- | --- |
| 氧化铝 | 1.00 | 0:30 |
| 血液 | 1.50 | 0:15 |
| 滤渣 | 1.10 | 0:23 |
| 煤炭 | 0.40 | 0:25 |
| 鱼组织 | 1.20 | 0:25 |
| 汽油 | 1.00 | 0:25 |
| 油脂 | 1.00 | 0:25 |
| 油漆 | 0.60 | 0:27 |
| 纸浆 | 1.50 | 0:23 |
| 聚丙烯 | 0.40 | 0:25 |
| 钢铁 | 0.50 | 0:28 |
| 苯乙烯 | 0.65 | 0:20 |
| 植物 | 0.75 | 0:22 |

  - 电脑操作界面图